УДК 631.95:636.2/.4

Экологическая обстановка на животноводческих

комплексах, фермах, птицефабриках

и прилегающих к ним территориях

Безуглов В.Г.

«ВНИИ Агроэкоинформ»

Аннотация

Рассматриваются результаты исследований по экологической обстановке на животноводческих комплексах, фермах и птицефабриках и влияние животноводческих отходов на окружающую среду.

Ключевые слова: ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ФЕРМЫ, ПТИЦЕФАБРИКИ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, НАВОЗ, ПОМЕТЫ, ПОМЕТНЫЕ СТОКИ, ПОЧВА, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, АЗОТ, ФОСФОР, КАЛИЙ

______________________________________________________________________

Анализ реформ, проведенных в сельском хозяйстве за последние годы, показал, что, несмотря на попытки разукрупнить бывшие совхозы и колхозы с целью перехода на рельсы фермерского хозяйствования, удельный вес крупных животноводческих комплексов остается значительным.

Среди комплексов, производящих молоко и говядину, по-прежнему выделяются молочные, мясные и племенные хозяйства. Комплексы по производству молока включают предприятия на  400, 600, 800, 1200 и 2000 коров, по выращиванию и откорму молодняка КРС – на 5  и 10 тыс. голов в год, по откорму КРС  на площадках – на 5, 10, 20, 30 тыс. скотомест.

Остаются действующими, несмотря на некоторое сокращение, комплексы по выращиванию и откорму свиней на 12, 24, 54, 108, 216 тыс. голов в год.

Сохранение и продолжающееся функционирование крупных животноводческих комплексов объясняется высокой степенью механизации и автоматизации технологических операций на комплексах, позволяющих иметь высокую производительность труда, эффективно, с высокой окупаемостью, использовать корма и, как следствие, резко снижать себестоимость продукции.

Вместе с тем, как показывают результаты наблюдений, эксплуатация крупных животноводческих комплексов сопровождается ухудшением экологических условий окружающей их природной среды. Технологии производства продукции на комплексах, особенно крупных свиноводческих, предусматривают, в основном, бесподстилочное содержание животных, когда экскременты удаляются с помощью гидросмыва.

При такой технологии накапливается огромное количество навозных стоков, которые, в зависимости от вида животных и мощности животноводческих комплексов, составляют от 100 до 7000 куб. м в сутки.

Жидкий навоз представляет собой полидисперсную систему, включающую воду, твердую фракцию и газообразные соединения.

Количество получаемого навоза зависит от вида животных, их возраста, способов содержания, состава кормов, величины поголовья и других факторов (табл. 1) [1, 2, 3].

Таблица 1. Выход навоза от одной свиньи [3]

| Половозрастные группы | Количество навоза |
| --- | --- |
|  | кг/сутки | влажность, % |
| Хряки-производители | 11,1 | 89,4 |
| Свиноматки холостые | 8,8 | 90,8 |
| Свиноматки супоросные | 10,0 | 90,0 |
| Свиноматки подсосные | 13,3 | 93,1 |
| Поросята – отъем до 30 кг | 2,4 | 86,0 |
| Свиньи – откорм до 40 кг | 3,5 | 86,6 |
| Свиньи – откорм 41-80 кг | 5,1 | 87,0 |
| Свиньи – откорм свыше 80 кг | 6,6 | 87,5 |

На одну голову в сутки в среднем на свинокомплексе с законченным циклом воспроизводства образуется 4,5 кг навоза влажностью 88,1%.

Влажность и состав навоза крупного рогатого скота зависят от качества и количества потребляемых кормов, направления продуктивности животных (мясное, молочное), их возраста и массы, вида применяемой подстилки, способа удаления навоза.

Среднее количество навоза, получаемое от единицы крупного рогатого скота, приведено в таблице 2 [4].

Таблица 2. Выход навоза и мочи от КРС

| Половозрастные группы | Суточный выход от одной головы |
| --- | --- |
|  | навоза, кг | мочи, л |
| Быки-производители | 30 | 10 |
| Коровы | 35 | 20 |
| Телята 2-3 месяцев | 0,5 | 4 |
| Телята до 6 месяцев | 5 | 2,5 |
| Молодняк 6-12 месяцев | 10 | 4 |
| Молодняк 12-18 месяцев | 20 | 7 |
| Молодняк на откорме 6-12 месяцев | 14 | 12 |
| Свыше 12 месяцев | 23 | 12 |

Влажность неразбавленного навоза крупного рогатого скота в среднем равна 86% при влажности кала 78,8% и мочи – 98,1%. Содержание золы в сухом веществе такого навоза составляет 16%. В зависимости от степени разбавления водой, жидкий навоз КРС содержит в растворенном или коллоидальном состоянии 9-17 % сухого существа, при влажности 92% и меньше. На фракции он практически не распадается. Плотность сухого вещества составляет 1250 кг в одном кубометре.

Объемы сточных вод промышленных комплексов существенно различаются в зависимости от применяемых систем удаления навоза. В частности, для транспортировки навозной массы на крупных свиноводческих комплексах используется система гидросмыва, при которой на один объем навоза расходуется 6-10 объемов технической воды. В результате образуется огромное количество навозных стоков влажностью более 98%, на обработку которых требуется до 30% средств от стоимости свинокомплекса. Но, поскольку при этом способе удается быстро удалить навоз из помещений, обеспечивая соблюдение зоогигиенических требований при содержании огромных поголовий животных и избегая появления инфекций, все эксплуатационные затраты считаются оправданными.

В таблице 3 показана зависимость объемов навозных стоков на животноводческих комплексах от способов их уборки и удаления [5].

Таблица 3. Объем сточных вод промышленных комплексов в зависимости от способов их удаления

| Количество единовременно содержащихся голов | Выход экскрементов, тыс. куб. м/год | Выход стоков, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | при самосплаве | при гидросмыве |
| Производство свинины |
| 12000 | 36,0 | 52,4 | – |
| 24000 | 70,5 | 96,8 | 195,5 |
| 37000 | 114,0 | 181,0 | 332,5 |
| 73000 | 239,0 | 321,0 | 940,0 |
| Производство говядины |
| 10000 | 94,8 | 113 | – |
| 20000 | 328,0 | – | – |
| 30000 | 493,0 | – | – |
| Производство молока |
| 600 | 12,0 | 14,2 | 20,8 |
| 800 | 16,0 | 18,9 | 30,6 |
| 1200 | 24,0 | 28,5 | 46,0 |

Анализ данных таблицы свидетельствует, что при использовании воды в больших количествах для удаления навоза из животноводческих помещений количество навозных стоков резко увеличивается, что можно видеть на примере производства свинины. На комплексе по выращиванию 108 тыс. свиней в год образуется до 3-4 тысяч кубометров навозных стоков за сутки.

Содержание в навозе (навозных стоках) основных компонентов в значительной мере меняется в зависимости от разбавления водой, что видно из данных таблицы 4 [2].

Таблица 4. Химический состав жидкого навоза свиней и КРС, г/л

| Показатель | Животноводческий комплекс |
| --- | --- |
|  | на 108 тыс. свиней | на 10 тыс. голов КРС |
| Величина РН | 7,1-7,2 | 6,0-7,7 |
| Сухой остаток | 13,5 | 3,7-5,0 |
| Взвешенные вещества | 12,4-20,9 | 1,2-8,6 |
| ХПК | 7,6-40,0 | 5,0-11,7 |
| БПК пятидневная | 3,0-6,7 | 1,8-9,2 |
| Общий азот | 1,7-4,4 | 1,3-3,9 |
| Аммиачный азот | 0,6-1,4 | 1,4-2,7 |
| Фосфаты | 0,4-0,9 | 0,15-1,80 |
| Калий | 0,6 | 0,25-1,90 |
| Кальций | 0,14-0,40 | 0,3-0,6 |
| Магний | 0,14-0,30 | 0,1-0,2 |
| Натрий | 0,10-0,15 | 0,1 |
| Гидрокарбонаты | 4,8-5,1 | 0,9 |
| Хлориды | 0,1-0,6 | 0,12-0,90 |
| Сульфаты | 0,2 | 0,4-0,45 |

Примечание: ХПК – химическое потребление кислорода,

БПК – биологическая потребность в кислороде

В хозяйствах РФ ежегодные объемы производства полужидкого и жидкого навоза, помета, навозных, пометных стоков превышают 300 млн. тонн [6].

В этом количестве удобрений содержится более 750 тыс. т азота, 310 тыс. т фосфора, 660 тыс. т калия, миллиарды жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, потенциально способных вызвать эпидемии и эпизоотопии.

Вместе с бесподстилочным навозом, пометом в биосферу поступают многочисленные токсические соединения: соли тяжелых металлов, остаточные количества антибиотиков, дезинфицирующих веществ, экологически опасные газообразные соединения (меркаптаны, крезолы, фенолы, сероводород, аммиак, метан, всего более 130 наименований летучих веществ).

Согласно расчетам, бесподстилочный навоз и помет по уровню химического загрязнения окружающей среды в 10 раз более опасны в сравнении с коммунально-бытовыми отходами. По данным Всемирной организации здравоохранения, они являются фактором передачи более 100 видов различных возбудителей болезней животных и человека.

Поступая в открытые водоемы напрямую или через грунтовые воды, навозные стоки с животноводческих комплексов оказывают эвтрофирующее действие, что резко ухудшает качество воды и делает ее непригодной для водопользователей и биопланктона.

Неочищенные навозные стоки также загрязняют почву и снижают ее плодородие, нарушая структуру и гранулометрический состав.

Исходя из самоочищающей способности почвы, экологически безопасная утилизация всего объема бесподстилочного навоза и помета возможна на полях общей площадью 3,8 млн. га.

Однако отсутствие надежной, высокопроизводительной техники, необходимость снижения эксплуатационных, транспортных расходов во всех хозяйствах обусловили применение чрезвычайно высоких доз бесподстилочного навоза и  помета. Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для утилизации данных видов удобрений, ограничена 1 млн. га. Дозы их внесения в среднем втрое превышают нормативные. Систематическое гиперинтенсивное применение бесподстилочного навоза и помета на одних и тех же полях с бессменным севооборотом нарушает процессы саморегулирования и самовозобновления плодородия почв, усиливает ее эрозию, химическое и биологическое загрязнение (табл. 5) [6].

Таблица 5. Влияние различных доз бесподстилочного навоза на санитарное состояние почвы [6]

| Варианты | Санитарное состояние почвы | Количество микроорганизмов, тыс. шт./г почвы |
| --- | --- | --- |
|  | коли- титр | титр анаэробов | тест термофилов | степень загрязнения | нитрофикаторы | денитро-фикаторы |
| Контроль | 0,1 | 0,1 | 0,01 | чистая | 68 | 22 |
| Бесподстилочный навоз, N 300 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | относительно безопасная | 101 | 222 |
| Бесподстилочный навоз, N 700 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 | загрязненная, опасная | 190 | 524 |
| ПДК = | 1,0-0,01 | 0,1-0,001 | 0,01-0,0001 |  |  |  |

Значительное загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод происходит при хранении органических удобрений возле ферм на грунтовых площадках. При длительном хранении навоза в слое почвы 0-4 м содержится от 4950 кг/га (птицефабрика) до 6340 кг/га (ферма КРС) минерального азота, в том числе 2500-4500 кг/га нитратного, или в 17-21 раз больше по сравнению с незагрязненной почвой.

Содержание нитратного азота в грунтовых водах на площадках хранения удобрений превышает содержание его в дренажных водах с поля в 2 раза, аммонийного азота – в 8 раз, фосфора – в 1172 раза, калия – в 106 раз (табл. 6) [6].

Таблица 6. Влияние длительного хранения органических удобрений на загрязнение почвы и грунтовых вод [6]

| Объект | Глубина отбора, см | PH | N-O3 | N-H4 | PO4 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мл/л |
| Поле, дренажные воды | 100 | 6,9 | 9,8 | 0,23 | 0,02 | 4,0 |
| Площадка для хра- нения органичес-ких удобрений | 70-80 | 7,6 | 18,6 | 1,94 | 23,45 | 425,0 |

Уровень заболеваемости населения в районах функционирования крупных животноводческих предприятий и птицефабрик в 1,6 раза превышает ее средний показатель в РФ. Районы расположения индустриальных животноводческих и птицеводческих объектов, как правило, являются экологически неблагополучными, в ряде случаев определяются как зоны экологического бедствия. Наибольший уровень экологических нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного навоза и помета. Площадь полей, загрязненных органогенными отходами, в т.ч. отходами животноводства и птицеводства, в РФ превышает 2,4 млн. га, из которых 20% являются сильно загрязненными, 54% – загрязненными, 26% – слабозагрязненными.

Научными учреждениями РФ разработаны ресурсосберегающие, высокоэффективные технологии производства и использования органических удобрений, обеспечивающих высокую оплату их урожаем и сохранение окружающей среды от загрязнения, к числу которых относятся:

– технологии искусственной анаэробной очистки бесподстилочного навоза с получением биогаза;

– технологии самоочистки бесподстилочного навоза в каскаде биопрудов;

– технологии поверхностного внесения бесподстилочного навоза дождеванием;

– технологии поверхностного и внутрипочвенного внесения бесподстилочного навоза с помощью мобильного транспорта;

– технологии биоферментации и др.

Список использованных литературных источников

1. Ворошилов Ю.И., Ковалев Н.Г., Мальцман Т.С. Очистка, утилизация и влияние на природную среду сточных вод животноводческих комплексов. Обзорная информация. ВНИИТЭИСХ. – М. – 1979. – 24 с.

2. Ворошилов Ю.И., Житков В.С., Ковалев Н.Г., Мальцман Т.С. Современная технология обработки отходов животноводства и охране природы. – М.: Высшая школа. – 1984. – С. 15-18.

3. Ковалев Н.Г., Глазков И.К., Матяш И.Н. Уборка и утилизация навоза на свиноводческих фермах. ВНИИТЭИСХ. – М. – 1982. – С. 12-26.

4. Ковалев Н.Г., Погребная Н.П., Егорова О.Г. Уборка и утилизация на фермах крупного рогатого скота. – М.: Животноводство. – 1981, №2. – С. 20-22.

5. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. – М. – 1975. – 21 с.

6. Проблема деградации, охраны и восстановления продуктивности сельскохозяйственных земель России. – М.: МСХ РФ, РАСХН. – 2007. – 75 с.