УДК 656.13

Методологическое обоснование системы адаптации

грузовых автомобилей к условиям эксплуатации в

агропромышленном комплексе Амурской области

Кузнецов Е.Е., Гончарук А.И., Ковалевский В.Н., Лысенко А.В.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Особенности эксплуатации грузовых автомобилей в сложных климатических и дорожных условиях, обусловленных низкими температурными режимами в течение продолжительного зимнего периода, высокой влажностью и значительными перепадами суточных температур, заключаются в ускоренном изнашивании узлов и агрегатов автомобиля, что ведёт к  уменьшению технического ресурса, снижению межремонтных периодов,  увеличивает затраты при проведении технического обслуживания, ремонтов и себестоимость производимых грузоперевозок.

В Амурской области с серийными моделями грузовых автомобилей, приобретаемыми сельхозпроизводителями,  проводятся адаптационные мероприятия, целью которых является снижение эксплуатационных затрат,  повышение эффективности и сроков использования колёсного транспорта без  изменения конструкции автомобиля.

В статье предлагается методологическое обоснование системы адаптации грузовых автомобилей, которая применяется при эксплуатации автомобилей сельхозтоваропроизводителями  области, и приводятся корректированные формулы расчёта нормативных периодичностей технического обслуживания и среднециклового пробега автомобилей с учётом вводимого коэффициента адаптации

Ключевые слова: ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ,  АДАПТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕСУРС, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

__________________________________________________________________

Амурская область расположена на юго-востоке азиатской части Дальнего Востока Российской Федерации, занимая 11,7% его территории, и является самой континентальной из областей и краёв Дальнего Востока. Природа области своеобразна. Ландшафты здесь переходные от Сибири к Приморью. Сибирь даёт о себе знать своими трескучими морозами, многолетней  мерзлотой, Приморье – проливными дождями и летним буйством рек.  Климатические контрасты – очень холодная малоснежная зима и тёплое, а на юге жаркое лето. Велики зимние холода, значительны как годовые, так и суточные амплитудные перепады температур воздуха.

Существенную роль играет рельеф, особенно в северных районах, где расположены горные хребты Становой, Янкан, Тукурингра, Джагды, Ям-Алинь, Эзоп, Турана. Не случайно бассейн реки Нюкжа и почти весь бассейн Селемджи в климатическом отношении значительно отличаются от остальной территории области. Зима здесь примерно на 8-10° холоднее, чем в южных районах, а лето прохладнее и значительно короче.

Годовые амплитуды (разница средних многолетних температур самого теплого и самого холодного месяцев)  достигают в области 46-51°. Так, на севере летняя жара достигает иногда 35-38°, а в южных районах – даже 38-40°. Зимой случаются морозы в 55-60° на севере, в 45-50° – на юге. Особенно часто приход особо холодного арктического воздуха отмечается уже в ноябре, усиливаясь в декабре, январе и феврале, когда над материком устанавливается азиатский антициклон (область повышенного давления). Снежный покров и отрицательные температурные режимы уже  в октябре – не  редкость для Амурской области. Следовательно, октябрь по праву можно полагать началом амурской зимы, окончанием  же её можно считать начало апреля на юге, конец апреля и даже начало мая – на севере. С этого времени прекращаются устойчивые морозы, а с переходом средних суточных температур воздуха через -5° начинается весна [1].

Следовательно, использование автомобилей в Амурской области  в течение семи месяцев (октябрь-апрель) проходит в условиях крайне неблагоприятных, не обеспечивающих всесезонный запуск, нормальную эксплуатацию и щадящие режимы работы такого сложного восстанавливаемого  объекта, которым является автомобиль.

Производители автомобилей обычно не учитывают  необходимость всесезонности  эксплуатационной надёжности и причины изменения тяговых характеристик энергетического средства в различных климатических зонах и дорожных условиях, оптимизируя конструкцию к средней полосе Российской Федерации, минимизируя затраты на проведение детальных исследований и опытную эксплуатацию в целях снижения себестоимости конечной  продукции.

Таким образом, колёсное энергетическое средство, имеющее высокие тяговые и сцепные характеристики в зонах с умеренно-холодным климатом и развитой дорожной сетью с улучшенными покрытиями, не обладает сходными характеристиками в других климатических  зонах с  отличными от проектируемых категориями эксплуатации.

Учитывая, что сельское хозяйство, как никакая другая отрасль  экономики Амурской области, нуждается во всесезонных, максимально адаптированных к климатическим условиям энергетических средствах с высокими  тяговыми и эксплуатационными характеристиками, техническому и инженерному персоналу предприятий, осуществляющих сельскохозяйственное производство, приходится проводить адаптивные мероприятия существующих серийных моделей грузовой техники к непосредственным  условиям эксплуатации.

Запуск холодной силовой установки при низких температурах окружающей среды, движение при непрогретых узлах и агрегатах трансмиссии или дополнительно установленного оборудования влекут увеличение сил трения в силовых контурах вследствие наличия достигших предела текучести смазывающих материалов, а, следовательно, усиленное изнашивание трущихся, движущихся и вращающихся поверхностей, а высокие температурные перепады в течение суток ускоряют коррозионные проявления, ведущие к ослаблению конструкции и изменению первоначальной геометрии несущих рам, кабин и кузовов автомобилей. При этом снижение общего технического ресурса автомобиля в результате потерь на ускоренное изнашивание может достигать 15% и более [2].

Как известно, используемые в расчётах технологических воздействий коэффициенты, учитывающие категорию условий эксплуатации и природно- климатические условия, являются понижающими. В то же время использование грузовых автомобилей, непосредственно адаптированных на производстве к условиям их применения в отдельно взятом регионе силами инженерно-технических работников, показывает, что технический ресурс этих автомобилей существенно повышает установленные предприятием-изготовителем межремонтные сроки.

Используя ранее исследованные приёмы [3], предлагается методологическое обоснование адаптации грузовых автомобилей к условиям их эксплуатации в Амурской области, включающее разделение конструкции сложного восстанавливаемого объекта-автомобиля на составляющие системные параметры (Р) а именно:

1) адаптация силовой установки (рис. 1) с выделением работ по подогреву топлива, подогреву прокачивающих и фильтрующих устройств системы подачи топлива, подогреву охлаждающей жидкости и моторного масла в двигателе, подогреву воздуха в воздуховодах двигателя, подогреву аккумулятора;

2) адаптация дополнительного оборудования с выделением работ для оборудования с гидравлическим силовым приводом и гидромагистралями, оборудования с пневматическим силовым приводом и пневмомагистралями  (рис. 2);

3) адаптация рамы (кабины, кузова) (рис. 3);

4) адаптация узлов и агрегатов трансмиссии (рис. 4) и анализ способов выбора оптимальных устройств; совокупность применяемых параметров определяет увеличение технического ресурса, межремонтного периода, и, следовательно, снижение эксплуатационных затрат и повышение производительности при эксплуатации грузовой техники в условиях Амурской области.

Рис. 1. Способы адаптации силовой установки автомобиля

Рис. 2. Способы адаптации дополнительного оборудования автомобиля

Рис. 3. Способы адаптации рамы (кабины, кузова) автомобиля

Рис. 4. Способы адаптации узлов и агрегатов трансмиссии автомобиля

Применение данного методологического обоснования позволяет произвести корректировку технического ресурса и межремонтного пробега. Учитывая, что общеизвестная формула корректировки нормативных периодичностей технического обслуживания для расчёта программы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей [4] равна

(1),

где  скорректированная нормативная периодичность, км,  нормативная периодичность, установленная предприятием-изготовителем, км,  коэффициент корректирования периодичности технического обслуживания в зависимости от категорий условий эксплуатации,  коэффициент учёта природно-климатических условий, предлагаемая формула расчёта принимает вид:

(2),

где  коэффициент адаптации, равный

(3),

где  количество установленных адаптирующих устройств в объекте по системным  параметрам, шт., количество использованных системных параметров, шт.

Значит, формулу (2) можно также записать как

(4)

Следовательно, общеизвестная формула, также используемая в расчётах среднециклового пробега автомобилей,  , принимает вид:

(5),

где  нормативный пробег автомобиля до первого капитального ремонта, км, нормативный пробег автомобиля до второго и последующего капитального ремонта, км,  количество новых автомобилей на предприятии, шт,  количество автомобилей, прошедших капитальный ремонт, шт.,  коэффициент, учитывающий модификацию автомобиля.

В соответствии с полученной формулой (3) окончательно получаем:

(6)

Анализ полученных в формулах (1) и (4), (5) и (6) теоретических зависимостей показывает, что при внесении в формулы коэффициента адаптации  происходит увеличение сроков межремонтного периода, повышается нормативный пробег автомобиля, что, в свою очередь, продлевает полезный технический ресурс автомобиля, сдвигая сроки наступления предельного состояния.

Список использованных источников

1. Кузнецов Е.Е. и др. Использование многоосных энергетических средств класса 1,4: монография // ДальГАУ. – Благовещенск. – 2013. – 153 с.

2. Щитов С.В., Поликутина Е.С. Кузнецов Е.Е. Пути и методы оптимизации тягово-сцепных свойств энергетического средства // Техника и оборудование для села. – 2015, № 3. – С. 26-27.

3. Щитов С.В., Иванов С.А., Кузнецов Е.Е., Панова Е.С., Поликутина Е.С. Методологическое обоснование выбора конструкции устройств рационального перераспределения сцепного веса // АгроЭкоИнфо. – 2016, №2 (24). http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2016/2/st_209.doc.

4. Кузнецов Е.С., Болдин А.П., Власов В.М. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и дополн. – М.: Наука. – 2001. – 535 с.

=====================================================================

Цитирование:

Кузнецов Е.Е., Гончарук А.И., Ковалевский В.Н., Лысенко А.В. Методологическое обоснование системы адаптации грузовых автомобилей к условиям эксплуатации в агропромышленном комплексе Амурской области // АгроЭкоИнфо. – 2017, №1. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/1/st_109.doc.