УДК 631.171:631.372

Оценка тягово-энергетических показателей посевного почвообрабатывающего машинно-тракторного агрегата

методом контрольного динамометрирования

Бережнов Н.Н.*, Сырбаков А.П.**

*Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт

**Новосибирский государственный аграрный университет

Аннотация

Для оценки энергетических показателей и выработки научно обоснованных рекомендаций по рациональному агрегатированию посевного почвообрабатывающего комплекса ПК-12,2 «Кузбасс-Т» проведено его контрольное динамометрирование в составе машинно-тракторного агрегата (МТА). В статье изложены результаты полевых испытаний агрегата Case IH Stieger STX-435+ПК-12,2 «Кузбасс-Т» в условиях предприятия КфХ «Куприянов А.А.» Тисульского района Кемеровской области. При проведении испытаний измерялись тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины, рабочая скорость движения, буксование ведущих колес трактора с установлением их статистических характеристик. Среднее значение тягового сопротивления агрегата составило 61,18 кН при средней скорости движения 2,60 м/с (9,34 км/ч). Среднее значение буксования ведущих колес трактора не превышало 10,9%, что обеспечивает выполнение агрегатом агротехнических требований по данному показателю в пределах диапазона скоростей, рекомендуемых агротехникой (8-13 км/ч). Среднее тяговое сопротивление бункера комплекса при движении по культивированному полю составило 4,79 кН, что на 21,3% (1,02 кН) выше аналогичного показателя (3,77 кН) при испытаниях на стерне зерновых. Расчетные средние значения коэффициентов сопротивления перекатыванию колес бункера составили: 0,082 – для стерни зерновых, 0,105 – для культивированного поля. Приведенные (к V0=1,39 м/c) значения удельного тягового сопротивления составили: для посевного почвообрабатывающего орудия – 3,12 кН/м и для агрегата в целом – 3,43 кН/м. Значения коэффициентов пропорциональности – 0,095 и 0,105 с2/м2, соответственно. Вариация тягового сопротивления агрегата составила 9,01%, посевного орудия – 9,6%. Разница в коэффициентах прироста тягового сопротивления и его вариации объясняется частичной стабилизацией колебаний тягового сопротивления агрегата за счет сопротивления перекатыванию бункера АВС.

Ключевые слова: трактор, посевной комплекс, динамометрирование, машинно-тракторный агрегат, тяговое сопротивление, буксование, полевые испытания, датчик, вариация, математическое ожидание

_________________________________________________________________________

Повышение выходных эксплуатационных показателей работы энергоемких машинно-тракторных агрегатов путем научного обоснования их рационального состава, выбора нагрузочных и скоростных режимов работы возможна только при наличии данных, полученных в ходе проведения экспериментальных исследований.

Наиболее точно тягово-энергетические показатели работы сельскохозяйственных машинно-тракторных агрегатов при выполнении технологических операций определяются при проведении тяговых испытаний и контрольного динамометрирования в полевых условиях.

Измерение и регистрация основных параметров энергетической оценки работы МТА на выполнении технологических операций позволит выработать рекомендации по наиболее рациональному и экономичному выбору режимов движения машинно-тракторных агрегатов применительно к конкретным природно-производственным условиям [1-4].

Цель исследования – получение исходных данных для оценки энергетических показателей опытного образца посевного комплекса производства ООО «Агро» (рис. 1).

Задачи исследования.

1. Провести контрольное динамометрирование посевного почвообрабатывающего комплекса (далее – посевной комплекс).

2. Определить статистические оценки для основных тягово-энергетических показателей МТА и трактора.

3. Выявить влияние скоростных и нагрузочных режимов работы МТА на статистику изменения тягового сопротивления сельскохозяйственной машины и агротехнические показатели трактора.

4. Сделать выводы по основным показателям энергетической оценки посевного почвообрабатывающего комплекса.

Рис. 1. Посевной почвообрабатывающий комплекс ПК-12,2 «Кузбасс-Т», оснащенный бункером П-250, в агрегате с трактором Case IH Stieger STX-435

Полевые испытания МТА были проведены на полях предприятия КФХ «Куприянов А.А.» Тисульского района Кемеровской области.

Для проведения энергетической оценки использовалось контрольно-измерительное и регистрирующее оборудование производства Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), которое включает в себя измерительную информационную систему СИ-302 с устройством согласования МС-5, модулем беспроводной связи МР-1 (рис. 2) и комплектом первичных преобразователей сигнала (датчиков) [5].

Комплект первичных преобразователей сигнала включал в себя (рис. 3):

- датчик тензорезисторный для измерения тягового усилия К-Р-20Г-20-С1 (до 20 т);

- датчики оборотов ведущих колес трактора ИП-268;

- датчик пройденного пути ИП-266.

При проведении опытов регистрировались и измерялись следующие эксплуатационные показатели [6]:

- тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины (усилие на крюке трактора) ();

- рабочая скорость движения();

- буксование ведущих колес трактора ().

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2. Измерительная информационная система СИ-302: а - общий вид блока СИ-302 с устройством согласования МС-5; б – вид на панель МС-5 с разъемами для подключения первичных преобразователей сигнала

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 3. Общий вид датчиков, установленных на агрегат: а – датчик тензорезисторный для измерения тягового усилия К-Р-20Г-20-С1, б – датчик пройденного пути ИП-266,

в – датчик оборотов ведущих колес трактора ИП-268

При проведении опытов регистрировались и измерялись следующие эксплуатационные показатели [6]:

- тяговое сопротивление сельскохозяйственной машины (усилие на крюке трактора) ();

- рабочая скорость движения();

- буксование ведущих колес трактора ().

Методика проведения измерений соответствовала требованиям ГОСТ Р 52777-2007 «Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки» [6], ГОСТ 7057-2001 «Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний» [7], ГОСТ 30745-2001 «Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей» [8].

Для возможности установки контрольно-измерительной аппаратуры и датчиков на машинно-тракторный агрегат были специально разработаны и изготовлены комплекты оснастки и приспособлений, позволяющие надежно фиксировать датчики на время проведения измерения, а также оперативно менять их положение в зависимости от конструктивных особенностей и компоновки конкретного трактора, работающего в составе МТА (рис. 4) [5].

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 4. Общий вид приспособлений для установки датчиков на агрегат: а – для установки датчиков оборотов ведущих колес трактора, б – для установки

тягового тензозвена на полунавесной бункер АВС

Программа экспериментальных исследований включала в себя проведение контрольного динамометрирования посевного комплекса в составе МТА для установления влияния рабочей скорости движения на тяговое сопротивление и динамику его изменения, а также влияния тяговой нагрузки на крюке трактора на буксование его движителей.

Реализация опытов осуществлялась в виде отдельных блочных планов, где в качестве варьируемого фактора рассматривалась рабочая скорость движения агрегата.

Испытания агрегата проводились в следующих условиях: агрофон – стерня зерновых нормальной влажности, осенняя обработка – отсутствует, тип и механический состав почвы – темно-серая лесная среднесуглинистая, средняя длина гона – 793,7 м, глубина высева семян – 4 см, глубина внесения удобрений – 7 см [9]. Динамометрирование посевного комплекса осуществлялось при движении агрегата в пределах диапазона агротехнически допустимых рабочих скоростей (8-13 км/ч) [10].

Данные, полученные по результатам измерений, обрабатывались на ПЭВМ с использованием прикладных программных пакетов математической обработки данных Statistica и MS Excel с целью получения статистических оценочных характеристик измеряемых эксплуатационных показателей [11, 12]: математического ожидания М(х), максимального хmax и минимального хmin значений, среднего квадратического отклонения σ(х) и коэффициента вариации ν(х) (табл. 1).

Таблица 1. Описательная статистика эксплуатационных показателей, определяемых в ходе динамометрирования

| Показатель | М(х) | хmax | хmin | σ(х) | ν(х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, кН | 61,18 | 76,12 | 48,79 | 5,51 | 9,01 |
| Vp, м/с | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 0,2 | 6,45 |
| δ, % | 10,9 | 15,1 | 8,2 | 1,6 | 14,45 |

Обработка опытных данных позволила получить высокозначимое уравнение связи среднего тягового усилия на крюке трактора (тягового сопротивления агрегата) (Р, кН) с рабочей скоростью движения (Vp , м/с) (рис. 5).

|  | P=34,15+3,98 Vp 2,R=0,68 | (1) |
| --- | --- | --- |

После преобразования уравнения для среднего удельного тягового сопротивления агрегата (k, кН/м) имеем следующую зависимость:

|  | K=2,79+0,33 Vp 2 | (2) |
| --- | --- | --- |

На основании полученных уравнений регрессии определяем приведенные к эталонной скорости (V0  = 1,39 м/с = 5 км/ч) значения коэффициента пропорциональности ε0, тягового Р0 и удельного тягового сопротивления агрегата k0, а также описательную статистику их изменения (табл. 2).

Рис. 5. Зависимость средней рабочей скорости движения агрегата и буксования движителей трактора от тягового сопротивления агрегата

Case IH Stieger STX-435+ПК-12,2 «Кузбасс-Т»

Таблица 2. Описательная статистика приведенных энергетических показателей агрегата Case IH Stieger STX-435+ПК-12,2 «Кузбасс-Т»

| Размер выборки n | М(P0), кН | σ(P0), кН | ν(P0), % | M(k0), кН/м | ε0, с2/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 41,85 | 0,45 | 9,01 | 3,43 | 0,095 |

Для определения влияния условий эксплуатации посевного агрегата на его энергетические показатели в ходе испытаний отдельно определялись характеристики тягового сопротивления бункера автономной высевающей системы (далее – АВС) посевного комплекса. В составе посевного комплекса работал трехсекционный полунавесной бункер АВС П-250 общим объемом 13,8 м3. Испытания проводились на двух агрофонах – стерне зерновых культур и культивированном поле.

Для исключения влияния динамики веса бункера АВС на тяговое сопротивление посевного комплекса при испытаниях бункер не был загружен технологическим материалом.

Результаты динамометрирования бункера АВС П-250 на различных агрофонах представлены на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость средних показателей динамометрирования бункера АВС П-250

в агрегате с трактором Case IH Stieger STX-435 от типа агрофона

По результатам динамометрирования бункера посевного комплекса установлены средние значения его энергетических показателей и характеристика агрофона – через коэффициент сопротивления перекатыванию колес агрегата  f  (трактора и бункера АВС). Описательная статистика энергетических показателей бункера АВС П-250 приведена в таблице 3.

Таблица 3. Описательная статистика энергетических показателей бункера АВС П-250 и характеристика агрофона

| Тип агрофона | Размер выборки n | M(Pб), кН | σ(Pб), кН | ν(Pб), % | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стерня зерновых | 9 | 3,77 | 0,51 | 13,6 | 0,082 |
| Культивированное поле | 5 | 4,79 | 0,58 | 12,1 | 0,105 |

Поскольку по результатам исследований [1-4] не установлено наличия зависимости между тяговым сопротивлением бункера АВС посевного комплекса и скоростью его движения, приведенные значения энергетических показателей в данном случае не определялись.

Определение средних энергетических показателей бункера АВС П-250 (табл. 3) позволило оценить аналогичные показатели посевного почвообрабатывающего орудия ПК-12,2 «Кузбасс-Т» и установить между его тяговым сопротивлением (Pпо, кН), удельным тяговым сопротивлением (kпо, кН/м) и рабочей скоростью движения (Vp , м/с) высокозначимые функциональные связи следующего вида:

|  | Pпо=30,31+3,98Vp 2, R=0,68; | (3) |
| --- | --- | --- |
|  | kпо=2,49+0,33Vp 2 | (4) |

На основании анализа уравнений регрессии получены cредние значения приведенных (к V0=1,39 м/с) энергетических показателей посевного почвообрабатывающего орудия ПК-12,2 «Кузбасс-Т», представленные в таблице 4.

Таблица 4. Описательная статистика приведенных энергетических показателей почвообрабатывающего посевного орудия ПК-12,2 «Кузбасс-Т»

| Размер выборки | M(P0(по)), кН | σ(P0(по)), кН | ν(P0(по)), % | М(k0(по)), кН/м | ε0(по), с2/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 38,01 | 0,45 | 9,6 | 3,12 | 0,105 |

Выводы

1. Среднее значение тягового сопротивления агрегата составило 61,18 кН при средней скорости движения 2,6 м/с (9,34 км/ч), изменяясь в пределах исследуемого скоростного диапазона 2,2-3,1 м/с (7,97-11,3 км/ч) от 48,8 до 76,1 кН. Значения буксования ведущих колес трактора находились в пределах 8,2-15,1 %, в среднем не превышая значения 10,9%. Таким образом, испытываемый агрегат при работе в пределах диапазона агротехнически допустимых рабочих скоростей (8-13 км/ч) обеспечивает выполнение агротехнических требований по буксованию ведущих колес трактора колесной компоновки 4К4б (12% [8]).

2. Среднее тяговое сопротивление бункера АВС П-250 при движении по культивированному полю составило 4,79 кН, что на 21,3% (1,02 кН) выше аналогичного показателя (3,77 кН) при испытаниях на стерне зерновых. Среднее значение буксования ведущих колес трактора при движении по стерне составило 7,7% и по культивированному полю – 10,5%. Расчетные средние значения коэффициентов сопротивления перекатыванию колес бункера составили: 0,082 – для стерни зерновых, 0,105 – для культивированного поля.

3. Приведенные (к V0=1,39 м/c) значения удельного тягового сопротивления составили: для посевного почвообрабатывающего орудия – 3,12 кН/м и для агрегата в целом – 3,43 кН/м. Значения коэффициентов пропорциональности – 0,095 и 0,105 с2/м2, соответственно. Вариация тягового сопротивления агрегата составила 9,01%, посевного орудия – 9,6%. Разница в коэффициентах прироста тягового сопротивления и его вариации объясняется частичной стабилизацией колебаний тягового сопротивления агрегата за счет сопротивления перекатыванию бункера АВС.

4. Поскольку догрузка весом бункера ходовой части трактора не выполнялась и бункер испытывался в прицепном варианте, приведенные выше данные по энергетической оценке бункера П-250 справедливы только для указанных условий испытаний. Очевидно, что использование бункера в составе посевного агрегата в реальных условиях эксплуатации (в полунавесном варианте) обеспечит более полную реализацию тягово-сцепных показателей трактора и повышение эксплуатационных и технико-экономических показателей агрегата.

5. Результаты, полученные методом контрольного динамометрирования в ходе проведения полевых испытаний, могут быть использованы в качестве исходных данных для математического моделирования процессов функционирования агрегата и позволят решать задачи по оптимизации параметров и режимов работы МТА по установленным критериям эффективности, а также прогнозировать его технико-экономические показатели.

Список использованных источников

1. Бережнов Н.Н. Обоснование рациональной компоновки и режимов работы энергонасыщенных почвообрабатывающих посевных комплексов. Автореф. дисс… канд. техн. наук: 05.20.01. – Барнаул. – 2007. – 22 с.

2. Красовских В.С., Бережнов Н.Н. Результаты исследования почвообрабатывающего посевного тягово-транспортного агрегата // Вестник АГАУ. – Барнаул: АГАУ. – 2007, №4 (30). – С. 57-62.

3. Красовских В.С., Бережнов Н.Н., Рыкова Ю.В. Повышение эффективности использования комбинированных посевных агрегатов за счёт оптимизации их компоновочных решений // Вестник АГАУ. – 2013, № 3(101). – С. 99-102.

4. Красовских В.С. Повышение эффективности функционирования тяговых агрегатов за счёт оптимизации параметров и эксплуатационных режимов работы в степных и лесостепных районах Западной Сибири: автореф. дисс... докт. техн. наук. – Санкт-Петербург. – 1991. – 37 с.

5. Видикер А.А., Бережнов Н.Н. Адаптация аппаратных средств измерительно-информационного комплекса для проведения контрольного динамометрирования энергонасыщенных МТА // Материалы VIII региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 80-летию НГАУ-НСХИ (10-11 ноября 2016 г.). Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск. – 2016. – С. 52-58.

6. ГОСТ Р 52777-2007. Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки. – Введен впервые. – Введ. 01.07.08. – М.: Стандартинформ. – 2008. – 11 с.

7. ГОСТ 7057-2001 [ИСО 789-9-89]. Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний. – Взамен ГОСТ 7057-81. Введ. 01.01.03. – Минск: Издательство стандартов. – 2002. – 12 с.

8. ГОСТ 30745-2001 [ИСО 789-9-90]. Тракторы сельскохозяйственные. Определение тяговых показателей. – Введен впервые. – Введ. 01.01.03. – Минск: Издательство стандартов. – 2002. – 11 с.

9. ГОСТ 20915-75 [СТ СЭВ 5630-86]. Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний. – Введен впервые. – Введ. 01.01.77. – М.: Издательство стандартов. – 1975. – 34 с. (изменение №1 от 01.01.88) (снято ограничение срока действия ИУС №10 1991 г.).

10. Посевной комплекс ПК-6,1; 8,5; ПК-9,7; ПК-12,2 «Кузбасс». Инструкция по сборке и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. – Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2009. – 127 с.

11. Лихачев В.С. Испытания тракторов. Пособие для вузов. – М.: Машиностроение. – 1972. – 288 с.

12. Лурье А.Б. Статистическая динамика сельскохозяйственных агрегатов. – М.: Колос. – 1981. – 382 с.

=================================================================

Цитирование:

Бережнов Н.Н., Сырбаков А.П. Оценка тягово-энергетических показателей посевного почвообрабатывающего машинно-тракторного агрегата методом контрольного динамометрирования // АгроЭкоИнфо. – 2017, №1. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_201.doc.