УДК 631.36

Основы разработки смесителя-усреднителя для

линии производства гранулята кроликам

Доценко С.М.*, Горбунов К.М.**, Школьников П.Н.**, Гончарук А.И.**, Гончарук О.В.**

*Амурский государственный университет

**Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Актуальность работы обусловлена необходимостью и целесообразностью использования отработанного соломенно-грибного субстрата в рационах кормления кроликов. Отсутствие технических средств для получения гранулята на основе данного сырья порождает проблемную ситуацию между желанием товаропроизводителя иметь кормовые продукты высокой биологической ценности и низкой себестоимостью и отсутствием возможности по их приготовлению. Цель исследований – обоснование параметров смесителя-усреднителя влаги в кормовых композициях для линии приготовления кормового гранулята кроликам.

Теоретическим и экспериментальным путем обоснованы модели процесса усреднения влаги в кормовых композициях разработанного состава. Получены оптимальные значения параметров для разработанной конструкции смесителя-усреднителя. Разработана линия производства гранулята для кроликов с использованием соломенно-грибного субстрата, базовой машиной в которой является разработанный смеситель-усреднитель. Получена база данных для использования при проектировании технических средств предложенного типа.

Ключевые слова: ГРИБЫ, СУБСТРАТ, МИКОКОРМА, СМЕСИТЕЛЬ-УСРЕДНИТЕЛЬ, МОДЕЛИ, ПАРАМЕТРЫ, ЛИНИЯ

_______________________________________________________________________

Введение

Дефицит белков растительного и животного происхождения и на сегодняшний день остается одной из основных проблем, стоящих перед человечеством.

В этой связи промышленное культивирование съедобных грибов является актуальной задачей для решения проблемы дефицита белка в рационе питания россиян.

Россия обладает огромными ресурсами, пригодными в качестве сырья для культивирования грибов рода «Pleurotus».

В качестве субстратного сырья при культивировании широко используется солома различных зерновых культур, а также древесные опилки и щепа, полисахариды клеточных стенок которых в процессе производства грибов посредством гидролитических ферментов разрушаются с образованием легкодоступных сахаров.

Данное обстоятельство позволяет использовать в качестве сырья для культивирования местное сырье – вешенки, например, в виде соевой соломы получать ценные высокобелковые деликатесные продукты, а отработанный субстрат применять как органическое удобрение для открытого или закрытого грунта (микоудобрение), как субстрат для верми-культуры (микосубстрат), а также как питательную добавку в корма сельскохозяйственных животных (микокорм) [1, 2]. Однако в настоящее время отсутствуют рациональные способы утилизации отработанных субстратных отходов на удобрения и корм. В этой связи отсутствуют и технические средства для реализации данных способов, что существенно снижает эффективность производства съедобных грибов.

В то же время не в полной мере решены вопросы переработки грибов в продукты пищевого назначения различного ассортимента. Таким образом, поставленная для решения проблема имеет важное народнохозяйственное значение.

Целью исследований является обоснование параметров смесителя-усреднителя влаги в кормовых композициях для линии приготовления кормового гранулята кроликам.

Задачи исследований:

- теоретическим и экспериментальным путем получить аналогические и эмпирические модели процесса усреднения влаги в композициях и с их помощью определить оптимальные значения параметров смесителя-усреднителя;

-  разработать конструктивно-технологическую схему получения кормовых продуктов с использованием предложенного смесителя-усреднителя.

Методика исследований

При теоретических исследованиях использованы методы механики и теории вероятностей, а при экспериментальных – методика планирования многофакторного эксперимента. Результаты эксперимента обрабатывались методами математической статистики с использованием пакета прикладных программ «Statistika».

Анализ существующих технологических схем приготовления кормовых смесей с использованием грубых (сено, солома и т.д.) и сочных (тыква, корнеклубнеплоды, капуста и т.д.) [3] показал, что для условий, принятых нами в качестве исходных, наиболее приемлемой является следующая схема: погрузка и измельчение отработанного соломенно-субстратного брикета, дозирование измельченного продукта с одновременной его подачей наряду с другими компонентами в смеситель-усреднитель, гранулирование и сушка гранулята. Базовой машиной в данной схеме является смеситель-усреднитель влаги в кормовых композициях (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема смесителя-усреднителя

В самом общем случае массовую подачу смесителя-усреднителя предложенного типа (рис. 1) можно представить следующей формулой [3]:

(1)

где: D и d, соответственно, – диаметр винта по виткам и впадинам вала;

S – шаг размещения витков винта;

ω – угловая скорость вращения винта;

ρ1 – плотность перемещаемой композиции;

φн – коэффициент заполнения по поперечному сечению винта продуктам.

С другой стороны, объемную подачу смесителя-усреднителя представим как

(2)

где: K – количество витков на длине винта;

ty – время усреднения влаги в композиции.

С учетом приведенных параметров S и K длину винта приняли равной

(3)

Тогда средняя скорость движения υу композиции принятого состава и свойств вдоль винта, с учетом достаточности времени для усреднения влаги в ней, составит

(4)

Длину винта и среднюю скорость движения продукта можно представить как

(5)

и                                                                                                                            (6)

Решая совместно равенства (4) и (6) поочередно относительно параметров K и ω, имеем, что

(7)

(8)

Анализ выражений (2), (5), (7) и (8) показывает, что неизвестным параметром в них является продолжительность усреднения влаги в композиции – ty, которая зависит от множества как управляемых, так и неуправляемых (случайных) факторов.

Для получения аналитической модели, характеризующей параметр ty, условно обозначим принятые компоненты, размещенные уже между витками винта, как «сухой» и «мокрый», причем «сухой» компонент в размере объема Vэ имеет в межвитковом пространстве М1 элементарных объемов, а находящийся с ним в сопряжении «мокрый» компонент в своем объеме Vс имеет М2 элементарных объемов.

К определенному моменту времени ti перемещения «сухого» и «мокрого» компонентов количества взаимодействующих между собой элементарных объемов частиц примем равными, соответственно, n1 и n2.

За элементарно малый промежуток времени ∆t количество «сухих» элементарных объемов частиц, условно говоря, осуществляет S2·∆t успешных «захватов» частиц «мокрого» компонента, где S2=γ2·ρ2, а γ2 – средняя интенсивность «захватов» и ρ2 – вероятность смачивания частиц с доведением в них влаги до усредненного состояния.

Для данного случая имеем, что

(9)

Разделим данные составляющие этого равенства на ∆t при его стремлении к ∞ и получим:

(10)

Для случая с «захватом» элементарных объемов частиц «сухого» компонента «мокрым» получаем:

(11)

Начальными условиями для данных дифференциальных уравнений являются следующие:

и                                                       (12)

Дифференцируя уравнение (9) по t и заменяя в его правой части из уравнения (10), получаем, что

(13)

Общим решением данного дифференциального уравнения является

(14)

Воспользуемся гиперболическими функциями, и тогда:

(15)

Дифференцирование дает:

(16)

Начальные условия дают следующие значения:

и                                                       (17)

Исходя из этого, частным решением системы уравнений является

(18)

(19)

Примем следующие обозначения с целью перехода от абсолютных значений к относительным:

и

и разделим обе части исходных выражений на М1 и М2

В результате имеем следующую систему:

(20)

Интегрирование данных уравнений при ξ1=ξ2=1 и t=0 и параметрах

(21)

(22)

дает:

(23)

Физический смысл Z1 и Z2 заключается в том, что произведение S1M1 в равенстве (21) и S2M2 в равенстве (22) есть среднее число так называемых «захватов» элементарными объемами «сухого» и «мокрого» компонентов в единицу времени. Таким образом, значение Z1 есть интенсивность усреднения влаги по «сухому» компоненту, а Z2 – по «мокрому» компоненту.

Решение системы уравнений (23) путем замены переменных можно представить как

(24)

Введем новые переменные – «приведенное время»:

,                                                         (25)

(26)

В результате получим:

(27)

При , , и тогда

С учетом равенства (25) имеем, что

(28)

Следует отметить, что параметр ε в большей степени зависит от соотношения М1/М2 (например, 2/1=2), чем от соотношения S1/S2 (например, ) и, следовательно, характеризуется соотношением компонентов и, соответственно, их физико-механическими показателями, а также структурными и реологическими свойствами.

С учетом данных положений для винтового смесителя-усреднителя имеем:

(29)

где D и d – диаметр винта по его виткам и валу.

При заданной производительности смесителя-усреднителя шаг его винта рассчитали по формуле

(30)

Экспериментальное обоснование параметров смесителя-усреднителя предложенного типа проводили с использованием 3х-компонентной композиции, включающей в равных частях соломенно-грибной субстрат (морковь + картофель + ламинария, измельченные в пасту) и соевую окару.

Для оценки данного процесса в качестве критерия оптимизации принята однородность смеси, определяемая по методу разделяющего признака (влажности), – θ, %.

На основе проведенной математической обработки экспериментальных данных получены математические модели, характеризующие процесс смешивания и усреднения влаги в композициях:

Θ1= - 495,03 + 30,55· ωм + 125,56· t + 48,35· l - 1,0· ωм· t -

- 1,14· ω2м - 8,87· t2 - 12,36· l2→ 100%;                                                        (31)

Θ2= - 418,31 + 25,74· ωм + 109,21· t + 34,34· l - 0,69· ωм· t -

- 0,99· ω2м - 7,98· t2 - 13,89· l2→ 100%;                                                        (32)

Θ3= - 512,20 + 26,86· ωм + 141,26· t + 27,69· l - 1,62· ωм· t +

+ 1,75· ωм· l - 0,78· ω2м - 9,68· t2 - 16,84· l2→ 100%,                                   (33)

Адекватность полученных моделей, по результатам регрессионного анализа, с вероятностью Р=0,95, при коэффициентах корреляции R1=0,98, R2=0,98 и R3=0,98, подтверждается неравенством

FR > FT = 19,74>3,59,

где   ωм – угловая скорость вращения лопастей мешалки смесителя, равная 6,93-10,85 с-1;

t – шаг пальцев (лопастей) на валу мешалки, равный 6,38-9,0 см;

l – длина частиц соломенного грибного субстрата, равная 1,24-1,39 мм.

В этом случае однородность распределения влаги в композициях составляет           Θ1, 2, 3=89; 82-93; 13 %, что соответствует предъявляемым требованиям.

На рис. 2 представлена конструктивно-технологическая схема линии приготовления гранулята для кроликов, базовой машиной в которой является смеситель-усреднитель предложенного типа.

Рис. 2.  Конструктивно-технологическая схема производства гранулята для кроликов

1 – многофункциональный мобильный малогабаритный агрегат (МММА);

2 – манипулятор; 3 – захват; 4 – измельчитель-распределитель; 5 – бункер МММА;

6 – поворотный козырек; 7 – шнековый транспортер; 8 – смеситель-

усреднитель;  9 – бункера-дозаторы;  10 – лоток;  11 – камерная  сушилка

«ЭСПИС-4-Универсал»; 12 – фасованный в мешки гранулят

Заключение

В результате проведенных исследований получена научная база данных, необходимых для проектирования технологической линии, содержащей смеситель-усреднитель, с целью их использования в системе производства кормовых продуктов для кроликов с низкой себестоимостью и высокой биологической ценностью.

Список использованных источников

- Тищенков А.Д. Субстраты для культивирования вешенки. – М. – 1999. – 47 с.

- Иванова Л.А., Войно В.И., Иванова И.О. Пищевая биотехнология. Кн. 2. – М.: Колос С. – 2008. – 470 с.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. – 1978. – 560 с.

- Патент РФ №2555581 Способ приготовления гранулированного кормового продукта / Доценко С.М., Школьников П.Н. и др. Опубл. В Б.И. №19 от 10.07.2015.

- Патент РФ №2555578 Способ приготовления гранулированного кормового продукта / Доценко С.М., Школьников П.Н. и др. Опубл. В Б.И. №19 от 10.07.2015.

- Рекомендации по повышению эффективности функционирования системы производства и переработки грибов рода «Pleurotus» / Доценко С.М., Гончарук О.В., Школьников П.Н., Горбунов К.М. – Благовещенск. – 2016. – 11 с.

=================================================================

Цитирование:

Доценко С.М., Горбунов К.М., Школьников П.Н., Гончарук А.И., Гончарук О.В. Основы разработки смесителя-усреднителя для линии производства гранулята кроликам // АгроЭкоИнфо. – 2017, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_203.doc.