УДК 631.17

Модель функционирования машинно-тракторного агрегата

и программы для расчета его оценочных показателей

Мардарьев С.Н., Петров П.К., Михайлов А.Н., Митягин Д.С., Юнкеров А.Н.

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

В земледелии, как и в любой другой отрасли производства, нельзя создавать совершенные почвообрабатывающие машины и тракторы, разрабатывать прогрессивную агротехнику различных сельскохозяйственных культур без систематического изучения физико-механических и технологических свойств почв. Многообразие свойств почвы создает определенные трудности при исследовании и испытании почвообрабатывающих орудий, и поэтому чрезвычайно важно знать основные из них как при оценке результатов работы орудия или машины, так и при теоретическом их обобщении. Все свойства почвы непрерывно изменяются. Наиболее стабильными характеристиками почвы, по которым их классифицируют, являются генетический тип и механический состав.

Важнейшим и основным свойством почвы является твердость. По ГОСТ 20915 (ОСТ 70.4.1-80) твердость – способность почвы сопротивляться смятию (внедрению твердого тела-деформатора). Обязательное определение твердости при испытании почвообрабатывающих машин предусматривается соответствующими ГОСТами и ОСТами. Высокая твердость почвы часто снижает всхожесть семян, оказывает механическое сопротивление развивающейся корневой системе растений, влияет на развитие растений, изменяя водный, воздушный и тепловой режимы почвы. Твердость – важная технологическая характеристика почвы. По поверхности поля перекатывают машины и орудия. Твердость почвы при этом проявляется в сопротивлении сжатию или сдавливанию и оказывает большое влияние на тяговое сопротивление: чем больше твердость, тем меньше тяговые усилия при перекатывании.

Ключевые слова: ТВЕРДОСТЬ ПОЧВЫ, МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МТА, ПОТЕНЦИАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

Работа машинно-тракторных агрегатов (МТА) или в целом система управления ими осуществляется по входным факторам (параметрам) и выходным откликам (параметрам), которые являются переменными. Функционирование почвообрабатывающих агрегатов на поле в общем случае можно представить в виде модели (рис. 1). Входные переменные х1 , х2 , х3 , ... , хn описывают характеристики поля и являются случайными величинами. Выходными переменными  y1 , y2 , y3 , ... , ym являются силовые, энергетические, скоростные, качественные, экологические, технико-экономические и другие показатели функционирования агрегата. Внешние входные факторы  х1 , х2 , х3 , ... , хn совместно с управляющими  z1 , z2 , z3 , ... , zk и возмущающими  u1 , u2 , u3 , ... , up воздействиями определяют выходные оценочные показатели [1].

а)							б)

Рис. 1. Модель функционирования машинно-тракторного агрегата

а – общая модель функционирования почвообрабатывающего агрегата;

б – математическая модель функционирования почвообрабатывающего агрегата

К основным выходным параметрам относятся максимальная производительность Wmax и соответствующий ей минимальный удельный расход топлива qmin, которые определяются управляющими воздействиями – оптимальными значениями рабочей ширины захвата Вр опт i и рабочей скорости движения агрегата Vр опт i. Функционирование системы контролируется возмущающими воздействиями в виде ограничений: по качеству работы [ПКi]; буксованию движителей [Кб max ]; пределам диапазона агротехнически допустимых рабочих скоростей [Vp min ,Vp max] и загрузке энергетического средства [КЗ].

Анализ исследований работы МТА при адаптивном использовании показал, что наиболее обобщенная связь между оценочными показателями и условиями функционирования проявляется в их потенциальных эксплуатационных характеристиках (ПЭХ) [2].

ПЭХ объединяют потенциальные тяговые и эксплуатационные характеристики тракторов и, применительно к МТА, представляют из себя кривые изменения производительности и удельного расхода топлива в зависимости от отдельных параметров его работы [3].

В зависимости от условий функционирования МТА можно выделить три модели ПЭХ:

- при отсутствии ограничений;

- при наличии ограничений;

- в реальных условиях функционирования.

При адаптивном использовании МТА к условиям функционирования мы выделяем три вида производительности:

- теоретическая;

- техническая;

- эксплуатационная;

Изменения оптимальных параметров МТА можно представить в виде графиков ПЭХ (рис. 2, а), которые представляют собою кривые изменения теоретической производительности и удельного расхода топлива в зависимости от отдельных параметров и режимов их работы.

Потенциальная эксплуатационная характеристика МТА, построенная с учетом скоростных и силовых ограничений, представляет из себя математическую модель ПЭХ при наличии ограничений (рис. 2, б). В этом случае нужно пользоваться объемом работы, выполняемым за 1 час основного времени (ГОСТ 24057-80).

В реальных условиях МТА может двигаться в разных направлениях. Это зависит от вида и особенностей технологического процесса, способа движения, конфигурации и рельефа участка, природно-климатических факторов и т.д. На оценочные показатели МТА в реальных условиях функционирования влияет множество факторов, но наибольшая эффективность работы достигается в том случае, если они работают с оптимальными параметрами. Объем работы в реальных условиях функционирования оценивается как работа, выполняемая за 1 час сменного времени (условно эксплуатационной производительностью Wс).

На величину производительности Wс влияют многочисленные факторы: параметры участка, способы и направление движения, простои и т.д.

Одними из основных технико-экономических показателей работы агрегатов являются удельная производительность и удельный расход топлива.

а)							б)

Рис. 2. Потенциальная эксплуатационная характеристика

пахотного агрегата с трактором  МТЗ-82

а – при отсутствии ограничений;

б – при наличии ограничений

В реальных условиях МТА может двигаться в разных направлениях. Это зависит от вида и особенностей технологического процесса, способа движения, конфигурации и рельефа участка, природно-климатических факторов и т.д. На оценочные показатели МТА в реальных условиях функционирования влияет множество факторов, но наибольшая эффективность работы достигается в том случае, если они работают с оптимальными параметрами.

Для расчета оптимальных оценочных показателей работы МТА в реальных условиях функционирования нами разработаны алгоритм и пакет программ, которые официально зарегистрированы в Роспатенте Российской Федерации [4].

Результаты расчетов выходных оптимальных параметров работы адаптированных МТА с тракторами марок МТЗ–82, Т–150 К, Т–150 и К–701 на участке общего вида представлены для основных способов движения вразвал, всвал и комбинированный при глубине обработки h = 0,22 м (табл. 1).

Таблица 1. Оптимальные параметры работы адаптированных МТА

| Марка трактора | Wс, га/ч | qс, кг/га | Nм | Bpiм, м | Vpi, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МТЗ-82 | 0,53 | 21,08 | 2 | 0,962 | 10,2 | 8,21 | 6,34 | 8,21 | 6,34 | 8,21 | 6,34 |
| Т-150 К | 1,31 | 19,87 | 6 | 2,049 | 11,8 | 9,62 | 7,51 | 9,62 | 7,51 | 9,62 | 7,51 |
| Т-150 | 1,65 | 15,3 | 1 | 2,521 | 10,2 | 8,56 | 7,46 | 8,56 | 7,46 | 8,56 | 7,46 |
| К-701 | 1,93 | 20,93 | 3 | 3,643 | 10,2 | 8,5 | 6,98 | 8,5 | 6,98 | 8,5 | 6,98 |
| МТЗ-82 | 0,53 | 21,06 | 2 | 0,96 | 10,2 | 8,21 | 6,34 | 8,21 | 6,34 | 8,21 | 6,34 |
| Т-150 К | 1,31 | 19,85 | 6 | 2,049 | 11,8 | 9,62 | 7,51 | 9,62 | 7,51 | 9,62 | 7,51 |
| Т-150 | 1,65 | 15,28 | 1 | 2,521 | 10,2 | 8,56 | 7,46 | 8,56 | 7,46 | 8,56 | 7,46 |
| К-701 | 1,93 | 20,89 | 3 | 3,643 | 10,2 | 8,5 | 6,98 | 8,5 | 6,98 | 8,5 | 6,98 |
| МТЗ-82 | 0,57 | 19,59 | 2 | 0,96 | 10,2 | 8,21 | 6,34 | 8,21 | 6,34 | 8,21 | 6,34 |
| Т-150 К | 1,47 | 17,71 | 2 | 2,049 | 11,8 | 9,62 | 7,51 | 9,62 | 7,51 | 9,62 | 7,51 |
| Т-150 | 1,67 | 15,11 | 1 | 2,521 | 10,2 | 8,56 | 7,46 | 8,56 | 7,46 | 8,56 | 7,46 |
| К-701 | 2,17 | 16,16 | 1 | 5,439 | 7,15 | 5,6 | 4,55 | 5,6 | 4,55 | 5,6 | 4,55 |

Анализ таблицы 1 показывает, что МТА эффективнее работают при комбинированном способе движения. В этом случае наблюдается максимальная производительность и минимальный удельный расход топлива по сравнению с другими способами движения. Так, у МТА с трактором МТЗ–82 производительность выше на 6,8%, при этом экономия топлива составит 7,1%. Производительность МТА с трактором Т–150 К повышается на 10,8%, а топливо экономится на 10,7%. МТА с трактором Т–150 имеет возможность повысить производительность на 1,2%, и экономия топлива в этом случае составит 1,1%, а МТА с трактором К–701 при комбинированном способе движения производительнее на 10,8% и экономичнее на 22,4% [5].

Также нами с помощью официально зарегистрированной программы [6] обоснованы параметры и режимы работы почвообрабатывающих фрез [7].

Анализ проведенных исследований показывает, что своевременный выбор оптимальной ширины захвата и оптимальной скорости движения агрегата в зависимости от различных условий работы и параметров участка в изолиниях твердости почвы позволяет достичь максимальной производительности и минимального расхода топлива. В результате агрегат адаптируется к условиям функционирования и повышается эффективность его работы.

Список использованных источников

1. Мардарьев С.Н. Повышение эффективности работы плугов для отвальной вспашки путем адаптации их параметров к изменяющимся условиям функционирования:  дис. на соис. уч. степени канд. техн. наук / Чуваш. гос. сельск. хозяйст. академия. – Чебоксары. – 2002. – 154 с.

2. Мардарьев С.Н., Мишин П.В., Хузин В.Х. Повышение эффективности использования пахотных агрегатов путем адаптации их параметров к условиям работы. В кн.: Экология и сельскохозяйственная техника. – Т.2. – Экологические аспекты технологий производства продукции растениеводства и животноводства. – Матер. 3-й научно-практ. конф. – СПб.: СЗНИИМЭСХ. – 2002. – С. 89-94.

3. Мишин П.В. Базовые потенциальные эксплуатационные характеристики почвообрабатывающих агрегатов. – В кн.: Экология и сельскохозяйственная техника. – Материалы 3-й международной научно-практ. конф. – С.-П.-Павловск. – 2002. – С. 73-77.

4. Свидетельство Роспатента об официальной регистрации программы для ЭВМ 20016102006 Р.Ф. Оптимизация параметров и режимов работы почвообрабатывающих агрегатов / Мишин П.В., Хузин В.Х., Мардарьев С.Н. и др. – Опубл. 26.02.2001.

7. Мардарьев С.Н., Петров П.К. Оптимальные параметры и режимы работы энергоемких почвообрабатывающих агрегатов в условиях адаптивного земледелия // В сборнике: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы cборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Ф.Х.Бурумкулова. Институт механики и энергетики. – 2016. – С. 355-360.

6. Свидетельство Роспатента о государственной регистрации программы для ЭВМ 2012610662 Р.Ф. Обоснование параметрического ряда почвообрабатывающих фрез (OPRPF) / Мардарьев С.Н., Михайлов А.Н. – Опубл. 12.01.2012.

7. Мардарьев С.Н., Михайлов А.Н. К вопросу выбора конструктивных параметров почвообрабатывающей фрезы // В сборнике: Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы cборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Ф.Х.Бурумкулова. Институт механики и энергетики. – 2016. – С. 382-386.

=================================================================

Цитирование:

Мардарьев С.Н., Петров П.К., Михайлов А.Н., Митягин Д.С., Юнкеров А.Н. Модель функционирования машинно-тракторного агрегата и программы для расчета его оценочных показателей // АгроЭкоИнфо. – 2017, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_224.doc.

# Text boxes

к  о  м  б  и  н  и  р  о  в  а  н  н  ы  й

в	с  в  а  л

в	р  а  з  в  а  л