УДК 631.372:629.114.2

Повышение эффективности использования энергетического средства, оборудованного гидравлическим устройством перераспределения сцепного веса

Кузнецов Е.Е., Худовец В.И., Панова Е.В., Вторников А.С., Марков С.Н.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

В Амурской области в небольших хозяйствах аграрного профиля, которые не имеют финансовой возможности приобретения новой высокопроизводительной, но весьма дорогой техники, наблюдается неблагоприятное состояние уровня механизации

По этой причине сельхозпроизводителям приходится изыскивать возможности и резервы для поддержания имеющейся в наличии техники в работоспособном состоянии сверх её нормативных возможностей и искать пути повышения её эффективности. Эту задачу можно решить за счёт повышения тягово-сцепных свойств энергетических средств.

Одним из перспективных способов увеличения их тягово-сцепных свойств является повышение сцепного веса, приходящегося на движители, при применении устройств перераспределения сцепного веса.

Предлагается сравнительный расчёт полных энергозатрат машинно-тракторного агрегата, оборудованного дополнительным ведущим мостом и гидравлическим устройством перераспределения сцепного веса, а также приводятся данные хозяйственных испытаний МТА на сельскохозяйственный работах в реальных условиях эксплуатации.

Ключевые слова: ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ АГРЕГАТ, ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СЦЕПНОЙ ВЕС, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

_____________________________________________________________________

Анализ результатов проведённых ранее исследований [2-4] позволил наметить способы повышения тягово-сцепных свойств и улучшения эффективности применения колесных  энергетических средств на сельскохозяйственных работах за счёт установки дополнительного ведущего моста и применения устройств, перераспределяющих сцепной вес в ходовой системе используемых в технологии растениеводства агрегатов.

Современные методы анализа, ранее известные и полученные в ходе самостоятельных теоретических исследований [2-4] зависимости также позволяют провести и вычисление энергетических затрат машинно-тракторного агрегата с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством (рис. 1, 2) [1] для перераспределения сцепного веса в движении с целью расчёта производительности и экономической эффективности экспериментальных МТА, планируемых к внедрению в производство, на сельскохозяйственных работах [2-4]  (рис. 3).  Для этого проведём расчёт прямых энергозатрат, удельных энергозатрат и затрат живого труда как основных составляющих экономической эффективности МТА.

Рис. 1. Принципиальная схема гидравлического прижимного устройства для перераспределения сцепного веса:

1 – ведущий мост; 2 – гидроцилиндры; 3 – дополнительный ведущий мост;

4 – управляемый мост; 5 – полуэллиптическая плоская пружина

Рис. 2. Трактор с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством для перераспределения сцепного веса

Рис. 3. Фрагмент хозяйственных испытаний трактора с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством для перераспределения сцепного веса

Прямые энергозатраты экспериментального МТА предлагается рассчитать по ранее полученной формуле для серийного агрегата [5]:

=,                                                           (1)

где: расход топлива, кг/с.;  число проходов МТА, шт.; длина гона, м; коэффициент использования ширины захвата агрегата;  энергосодержание топлива, МДж/кг;  коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на производство топлива;ширина захвата МТА, м; коэффициент пропорциональности.

Выразим длину гона формулой:

(2)

где:  рабочая скорость движения, км/ч., время выполнения МТА операции по одному гону, мин.

Рабочую скорость в общем виде можно записать формулой [5]:

(3)

где: теоретическая скорость движения, км/ч.;  величина буксования.

С учетом формул 1 и 2 выражение для расчёта  прямых энергозатрат МТА принимает вид:

=.                                                   (4)

Используя формулу

,                                                                (5)

предложенную И.И. Трепененковым для расчёта буксования  серийного энергетического средства [6], выразим буксование серийного и экспериментального агрегата через касательную силу тяги  , коэффициент использования сцепного веса  и сцепной вес :

(6)

,                                                                   (7)

где:  – сцепной вес серийного энергетического средства, Н коэффициент использования сцепного веса серийного энергетического средства МТА.

Сцепной вес экспериментального колёсного трактора с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством  будет складываться из двух составляющих

,                                                       (8)

где:  – вес, приходящейся на задний ведущий мост колёсного трактора, Н; – сцепной вес, состоящий из веса дополнительного моста и веса, приходящегося на дополнительный  ведущий мост от перераспределения при работе устройства, Н.

В нашем случае сцепной вес , равен:

=+                                                               (9)

где:  собственный вес дополнительного ведущего моста, Н;  сцепной вес, передаваемый с переднего управляемого моста при работе устройства, Н (рис. 4), который равен:

,                                                               (10)

где:  сила, прилагаемая гидравлическим цилиндром устройства, Н;  соответствующие плечи приложения силы, м; сила вертикального гидравлического прижима; Н,  реакция поверхности, Н.

Рис. 4. Схема к определению силовых реакций при работе гидравлического

прижимного устройства перераспределения сцепного веса

Тогда формула 7 формирования коэффициента использования сцепного веса для экспериментального колёсного трактора с дополнительным ведущим мостом принимает вид:

.                                                 (11)

где  касательная сила тяги МТА с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством, Н.

С учётом зависимостей (5), (7) и (11) получена формула расчёта буксования   для экспериментального колёсного трактора с дополнительным ведущим мостом:

.                                            (12)

Используя приведенные выше зависимости, получим формулу для расчёта прямых энергозатрат  экспериментального колёсного трактора с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством:

=.                          (13)

Найдём величину затрат живого труда  для экспериментального колёсного трактора с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством. Для серийного агрегата она будет равна:

,                                                          (14)

где: число операторов энергетического средства;  энергетический эквивалент живого труда;  производительность серийного агрегата, га/ч.

На величину затрат живого труда существенное влияние оказывает производительность агрегата. Величину производительности  для серийного агрегата  рассчитаем по формуле, предложенной в работе [5]:

b                                              (15)

где: b – ширина захвата агрегата, м,  коэффициент использования времени смены.  Используя формулу 3, получаем величину производительности для экспериментального МТА:

b                (16)

Находим величину затрат живого труда  для экспериментального колёсного трактора с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством, используя формулу (14) для серийного колёсного трактора:

.                           (17)

Произведём расчёт удельной энергоёмкости на 1 час работы серийного трактора по формуле [5]:

(18)

где:  масса энергетического средства, кг;  энергетический эквивалент энергетического средства, МДж;   отчисления на реновацию, капитальный и текущий ремонт энергетического средства, руб.;  годовая загрузка трактора, га.

Проведём расчёт удельной энергоёмкости серийной сельскохозяйственной машины по формуле [5]:

(19)

где:  энергетический эквивалент сельскохозяйственной машины, МДж; масса сельскохозяйственной машины, кг;  отчисления на реновацию, капитальный и текущий ремонт, руб.

Суммарная удельная энергоёмкость серийного трактора и сельскохозяйственной машины составляет в расчёта на 1 га [5]:

(20)

Следовательно, суммарная удельная энергоёмкость экспериментального МТА, с учётом формулы 16, будет равна:

.                                    (21)

Сравнительный анализ формул (1), (13), (14), (17) для величин прямых энергозатрат, затрат живого труда, удёльной энергоёмкости серийного МТА и экспериментального МТА показывает, что

(22)

(23)

(24)

вследствие снижения величины буксования, а, следовательно, увеличения скоростей движения экспериментального колёсного трактора в составе машинно-тракторного агрегата.

Учитывая, что полные энергозатраты МТА равны

,                                               (25)

полные  энергозатраты экспериментального МТА можно рассчитать по формуле:

(26)

На основании полученных значений (22-24):

(27)

Общий анализ формирования полных энергозатрат при применении в ходовой системе используемых в сельском хозяйстве агрегатов и энергетических средств устройств  для рационального перераспределения сцепного веса показывает уменьшение полных энергозатрат при общем снижении буксования агрегатов, увеличении их эксплуатационных скоростей  и производительности.

В целях подтверждения полученных теоретических зависимостей были проведены сравнительные хозяйственные испытания экспериментального машинно-тракторного агрегата с дополнительным ведущим мостом и гидравлическим прижимным устройством перераспределения сцепного веса в реальных условиях эксплуатации. Результаты сравнительных хозяйственных испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты сравнительных хозяйственных испытаний

| Показатели | Состав МТА -боронование (МТЗ-80+БЗСС-1.0 (15 шт.)) | Состав МТА- прикатывание (МТЗ-80+3ККШ-6 (2 шт.)) | Состав МТА -культивация (МТЗ-80+КПС-4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Серийный | Эксперимен- тальный | Серийный | Эксперимен-тальный | Серийный | Эксперимен- тальный |
| Длина гона, м | 920 | 920 | 914 | 914 | 930 | 930 |
| Ширина захвата, м | конструктивная | 15,00 | 15,00 | 12,2 | 12,2 | 4,00 | 4,00 |
|  | рабочая | 14,91 | 14,91 |  |  | 3,98 | 3,98 |
| Скорость движения, м/с | 2,52 | 3,16 | 2,46 | 3,11 | 2,30 | 2,94 |
| Производительность, га/ч | в час времени движения | 6,29 | 7,87 | 4,33 | 5,47 | 1,71 | 2,17 |
|  | в час основного рабоч. времени | 6,57 | 8,14/+27,1% | 4,70 | 5,94/+28,3% | 1,80 | 2,29/+27,2% |
| Коэффициент использования времени движения | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,83 |
| Коэффициент использования времени смены | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,85 |
| Расход топлива на единицу обработанной площади, кг/га | 1,58 | 1,38/-8,3% | 1,75 | 1,56/-14,4% | 4,56 | 4,21/-12,1% |
| Прямые энергетические затраты, МДж/га | 83,27 | 72,73/-12,6% | 92,23 | 82,21/-10,08% | 240,3 | 221,87/-7,6% |
| Затраты живого труда, МДж/га | 0,19 | 0,15 /-21,05% | 0,27 | 0,21/-22,3% | 0,7 | 0,55/-21,4% |
| Суммарная удельная энергоёмкость МТА, МДж/га | 34,04 | 26,26/-22,8% | 47,58 | 35,99/-24,3% | 124,2 | 93,37/-24,8% |
| Полные энергозатраты, МДж/га | 117,50 | 99,14/-15,6% | 140,08 | 118,41/-15,4% | 364,9 | 315,79/-13,6% |
| Экономия полных энергозатрат, МДж/га |  | 18,36 |  | 21,41 |  | 49,11 |

В результате проведенных хозяйственных испытаний установлено, что использование дополнительного ведущего моста и устройства для перераспределения сцепного веса позволило снизить:

- прямые энергетические затраты экспериментального МТА – на бороновании – на 12,6%, прикатывании – на 10,08%, культивации на 7,6%;

- затраты живого труда – на бороновании – на 21,5%, прикатывании – на 22,3%, культивации – на21,4%;

- суммарную энергоёмкость – на бороновании – на 22,8%, прикатывании – на 24,3%, культивации – на 24,8 %.

Полные энергозатраты уменьшились при бороновании на 15,6%, прикатывании – на 15,4%, культивации – на 13,6%, что составило экономию полных энергозатрат на бороновании 18,36 МДж/га, прикатывании – 21,41 МДж/га, культивации – 49,11 МДж/га. Общая экономия полных энергозатрат составила 88,88 МДж/га, или в рублёвом эквиваленте – 65,3 руб. на 1 га обрабатываемой площади.

Также отмечено, что производительность в час основного рабочего времени экспериментального МТА с дополнительным ведущим мостом и устройством для перераспределения сцепного веса выше, по сравнению с серийным МТА, на бороновании – на 27,1% , прикатывании – на 28,3%, культивации – 27,2% и снижает расход топлива на единицу обработанной площади, соответственно, на 8,3% ,14,4% и 12,1% по сравнению с серийным машинно-тракторным агрегатом.

Список использованных источников

1. Кузнецов Е.Е. и др. Использование многоосных энергетических средств класса 1,4: монография // ДальГАУ. – Благовещенск. – 2013. – 153 с.

2. Кузнецов Е.Е. и др. Расширение функциональных возможностей тракторов класса 1,4 // Дальневосточный аграрный вестник. – 2016, №1(37). – С. 64-70.

3. Кузнецов Е.Е. и др. Методологическое обоснование выбора конструкции устройств рационального перераспределения сцепного веса // АгроЭкоИнфо. – 2016, №2 (24). http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2016/2/st_209.doc.

4. Устройство для повышения проходимости колёсного трактора с дополнительным управляемым движителем /Щитов С.В, Кузнецов Е.Е., Худовец В.И.// Пат. на  полезную модель № 155535, Рос. Федерация заявитель и патентообладатель Дальневосточный гос. агр. университет. заявл. 6.05.2015, зарегистрирована 6.05.2015, опубл. 10.10.2015, бюл. № 28. 10 с.

5. Щитов С.В. Пути повышения агротехнической проходимости колёсных тракторов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур Дальнего Востока: дис.докт.техн.наук:05.20.01: защищена 20.05.09. ДальГАУ. – Благовещенск. – 2009. – 325 с.

6. Трепененков И.И. Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных тракторов. – М.: Машгиз. – 1963. – 271 с.

=================================================================

Цитирование:

Кузнецов Е.Е., Худовец В.И., Панова Е.В., Вторников А.С., Марков С.Н. Повышение эффективности использования энергетического средства, оборудованного гидравлическим устройством перераспределения сцепного веса // АгроЭкоИнфо. – 2017, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/4/st_401.doc.