УДК 631.313.3

Тяжелая стерневая пружинная борона новой конструкции

Бодалев А.П.

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

Рассмотрены перспективные энергосберегающие методы обработки почвы и применяемые при этом сельскохозяйственные агрегаты. Проведен анализ выпускаемых широкозахватных стерневых борон, выявлены их нерешенные конструктивные недостатки. Предложена новая по компоновке и конструкции отдельных узлов стерневая широкозахватная пружинная борона, исключающая недостатки аналогов.

Ключевые слова: МИНИМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, ПРУЖИННАЯ БОРОНА, РАБОЧИЙ ОРГАН, ШИРИНА ЗАХВАТА, ТРАНСПОРТНЫЙ ГАБАРИТ, ПРЕИМУЩЕСТВА

_______________________________________________________________________

Боронование – агротехническое мероприятие рыхления поверхности почвы боронами на глубину 3…10 см. Бороны измельчают верхний плодородный слой почвы, предохраняют почву от высыхания, выравнивают поверхность поля и уничтожают всходы сорняков [1, 2].

Весной бороны используют на посевах озимых культур для рыхления верхнего плодородного слоя почвы и удаления отмерших растений.

Однако переход с классической системы обработки почвы на более эффективные ресурсосберегающие и малооперационные технологии, такие как минимальные или «нулевые» системы обработки, потребовал изменения конструкции большинства почвообрабатывающих машин [3, 4]. Не избежали таких изменений и бороны.

Наиболее эффективными в новых технологиях оказались пружинные бороны, в которых рабочий орган – коническая пружина с одним или двумя распущенными концами (рис. 1) [5].

Особенностью работы такого типа пружинных пальцев являются значительные боковые колебания при скоростях движения агрегата свыше 12 км/час [6], что позволяет весьма эффективно крошить комки почвы и разрушать почвенную корку. Одновременно поперечное движение пальцев позволяет активно вычесывать сорняки из почвы [7].

Рис. 1. Разновидности рабочих органов пружинных борон

Так, борона «КАМА» или борона «ПОБЕДА» (рис.2) могут быть использованы для выполнения следующих операций:

- равномерное распределение по полю пожнивных остатков;

- весеннее боронование с целью разрушения поверхностной корки;

- уничтожение сорняков в фазе «белой нити» (вычесывание сорняков);

- весеннее закрытие влаги;

- выравнивание поверхности почвы после основной обработки;

- заделка семян и удобрений;

- сплошная обработка почвы при уходе за парами и подготовке к севу;

- сбор соломы и сена в валки;

- довсходовое и послевсходовое боронование.

Рис. 2. Бороны «КАМА» и «ПОБЕДА»

Однако, несмотря на вышесказанную многофункциональность, обе бороны имеют ряд нерешенных конструктивных недостатков.

- Трудный механизм перевода из транспортного положения в рабочее.

- Затрудненность разворачивания бороны в полевых условиях, особенно на уклонах, что весьма актуально на территории Удмуртской республики.

- Большие транспортные габариты, не позволяющие перемещать бороны по дорогам общего пользования без сопровождения машин ГИБДД.

- Использование дополнительных «рабочих» колес.

- Необходимость агрегатируемого трактора не ниже 3,0 класса.

Для устранения этих недостатков была разработана принципиально новая по компоновке и конструкции отдельных узлов стерневая широкозахватная пружинная борона, исключающая недостатки аналогов (рис. 3) [8].

Рис. 3. Тяжелая стерневая пружинная борона новой конструкции:

а) – поворотный гидроцилиндр; б) – механизм регулировки глубины;

в) – крепление пружинных секций

Новая борона не имеет жестко закрепленных пружинных секций, вместо этого секции приводятся в рабочее положение гидроцилиндрами (рис. 3в). Сами секции имеют более рацональную схему расположения пружинных пальцев, в результате чего удалось уменьшить как общее количество пружинных секций, так и количество пружинных пальцев, при этом качество обработки почвы сохранилось.

Кардинально переработан механизм перевода бороны из транспортного положения в рабочее и обратно. Раскладывание и складывние новой бороны осуществляется при помощи двух гидроцилинров (рис. 3а), благодаря этому нужда в дополнительных колесах отпадает, что благоприятно сказывается на себестоимости и металлоемкости.

Немаловажным недостатком существующих борон оставался их транспортный габарит, порядка 4,0 метров, однако в новой бороне этот параметр уменьшен до 2,5 метров, что позволяет перевозить борону по дорогам общего пользования без машин сопровождения.

Новшеством в предлагаемой конструкции является наличие дополнительной регулировки грубины погружения пружинных пальцев в почву (рис. 3б).

Таким образом, предлагаемая конструкция стерневой бороны лишена указанных в статье недостатков, присущих ее прототипам, таким как «КАМА» и «ПОБЕДА» (табл. 1). Также новая борона не только сокращает количество операций, затрачиваемых на обработку почву, но и уменьшает их энергоемкость.

Таблица 1. Техническое сравнение новой бороны и ее аналогов

| Показатель | Новая борона | «КАМА» | «ПОБЕДА» |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
| Транспортный габарит, м | 2,5 | 4,0 | 4,4 |
| Количество пружинных секций, шт | 5 | 8 | 5 |
| Количество пружинных пальцев, шт | 100 | 120 | 125 |
| Наличие дополнительных «рабочих» колес, шт | - | 2 | 2 |
| Требуемый класс трактора | 2,0 | 3,0 | 4,0 |

Список использованных источников

- Холанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: «КолосС». – 2004. – 624 с.

- Phillips, RH, Phillips, SH. No tillage agriculture: Principlesund practices №8. – 1984. – 306 р.

- Peterson, A. System for minimal tillage. The Farm. – 1964. – 119 р.

- Лебедев Л.Я., Иванов А.Г., Мухаметшин И.Г. Ресурсосберегающая технология обработки картофеля // Инженерный вестник Дона. – 2015, №2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2920.

- Бодалев А.П. Перспективные рабочие органы тяжелых пружинных борон // Научно обоснованные технологии интенсификации сельскохозяйственного производства: материалы Международной научно-практической конференции, в 3-х томах. – Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. – 2017. – С. 69-72.

- Сиразиев Л.Ф., Расимович А.Р. Классификация колебаний и использование их в почвообрабатывающей технике // «Вестник Курской ГСХА». Научно-практический журнал. – 2013, №2. – С. 72-75.

- Ходаев Д. Интенсификация крошения почвы бороной путем возбуждения поперечных колебаний зубьев: дис… канд. техн. наук: 05.20.01. – Москва. – 2005. – 172 c.

- Бодалев А.П. Тяжёлая пружинная стерневая борона «Ижевчанка» // Студенческая наука – устойчивому развитию агропромышленного комплекса: материалы Всероссийской студенческой научной конференции. – Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. – 2015. – С. 227-228.

=====================================================================

Цитирование:

Бодалев А.П. Тяжелая пружинная стерневая борона новой конструкции // АгроЭкоИнфо. – 2018, №1. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/1/st_115.doc.