УДК 631.2

Обоснование параметров быстроходного конвейера машины для перемешивания и подачи компоста с дистанционным управлением

Мохов А.А., Иванов А.Г., Максимов П.Л., Лебедев Л.Я.

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

Ускоренное компостирование навоза и помета – это простой, доступный, экологически безопасный и экономически эффективный процесс переработки навоза или помета в конечный экологически чистый продукт – компост. Машина предназначена для приготовления компоста, для повышения управления имеет пульт дистанционного управления. Рассматривается движение компонента по быстроходному конвейеру. Приведено обоснование скорости движения ленты быстроходного конвейера.

Ключевые слова: КОМПОНЕНТ, ПЕРЕМЕШИВАНИЕ, ТРАСПОРТЕР, СИЛА, СКОРОСТЬ, КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

__________________________________________________________________________

Ускоренное компостирование навоза и помета – это простой, доступный, экологически безопасный и экономически эффективный процесс в производстве, который позволяет рационально использовать природные ресурсы, а именно: перерабатывать навоз или помет в конечный экологически чистый продукт – компост [1-4].

Исходные компоненты (органические отходы, навоз и помет) перед процессом компостирования насыпаются, в зависимости от производства, в длинные кучи, бурты, ямы.

Согласно описанию процесса приготовления компоста [5], бурт должен быть в следующих габаритных пределах: ширина – 1,5…2,5 метра, высота – 2…2,5 м, длина – произвольная, зависящая от масштабов производства. На сегодняшний день приобретают популярность не только на промышленных предприятиях, но и в структуре сельского хозяйства, роботы: полностью автоматизированные, либо полуавтоматизированные машины [6]. Оптимальным решением является применение машины для перемешивания и подачи компоста с дистанционным управлением [7]. Основным узлом, формирующим бурт, является быстроходный конвейер [8], который имеет функцию автоматической осцилляции конвейера, регулировки частоты вращения [9]. В [5] даны основные параметры машины, там же окончательно установлены длина быстроходного конвейера L = 2,2 м; диапазоны углов отклонения конвейера: ( = –10°...+17°; β = ±28° (рис. 1).

Рис. 1.  Схема работы быстроходного конвейера компостера

Рассмотрим движение частиц вороха субстрата по поверхности быстроходного конвейера. После падения частиц субстрата с тихоходного конвейера в зону загрузки быстроходного конвейера частицы имеют округлую форму, хорошо описываемую шаром с характерным размером (диаметром) d = 30…50 мм. Компоненты вороха подхватываются лентой быстроходного конвейера. Изучим начало движения разобщенных (рассредоточенных) шаровидных компонентов при самом неблагоприятном варианте, когда транспортер поднят на угол α=17°.

Сделаем допущение, что в этом процессе отсутствует проскальзывание, так как резиновая лента и влажный кусок (компонент) субстрата имеют хорошее сцепление [10].

Покажем силы, действующие на компонент: силу тяжести , нормальную реакцию , силу трения  и момент трения качения МТ. Компонент начинает скатываться вниз.

Система имеет одну степень свободы: собственное вращение компонента, определяемое угловой скоростью  .

Связи, накладываемые на систему, являются голономными, поэтому удобно использовать уравнения Лагранжа II рода:

,                                                      (1)

где: Т – кинетическая энергия компонента;,  – обобщенная скорость и обобщенная координата компонента, соответственно; t – время; Qi– обобщенная сила.

В качестве обобщенной координаты принят угол собственного вращения компонента (.  Кинетическая энергия компонента, совершающего сложное движение вместе с подвижной лентой конвейера, определяется выражением

,                                                          (2)

где: m – масса компонента, кг; VC – скорость центра масс, м/с; IC – главный центральный момент инерции компонента, кг(м2; ( – угловая скорость компонента, рад/с.

Движение компонента относительно ленты конвейера является плоскопараллельным. При принятых допущениях точка контакта K является мгновенным центром скоростей (рис. 2).

Скорость центра масс С находим по векторным уравнениям

,,                (3)

где:  – скорость точки контакта К компонента с лентой, равная скорости ленты; – вектор угловой скорости компонента;  – радиус-вектор положения центра масс С.

Запишем все векторы через оси декартовой системы координат:

,     ,      ,

где   – радиус компонента.

Рис. 2. Схема начала движения компонентов вместе с лентой быстроходного конвейера

Векторное произведение   .

Подставим в (3), получим полный вектор скорости:

,              				    (4)

Запишем полную кинетическую энергию системы, подставив в выражение (2) все величины c учетом (4):

.            			      (5)

Обобщенная сила представляет собой активную силу, совершающую работу и определяемую из выражения , где  – сумма элементарных работ внешних активных сил на возможном перемещении  системы

Анализ сил показывает, что на перемещении (( обобщенной силой является момент силы тяжести и момент трения качения

,                   (6)

где ( – коэффициент трения качения, м.

Из уравнения Лагранжа (1) получаем дифференциальное уравнение с учетом (5) и (6):

,      (V1 = cost,

Тогда: ,  .

Если принять, что момент инерции шара  , тогда

.				(7)

Дважды интегрируем выражение (7), получаем:

,

Обозначим приведенный коэффициент трения . Постоянные интегрирования С1 и С2 находим из начальных условий: при t= 0 скорость  и угол поворота  равны нулю (). Тогда получаем выражение для ускоренного вращения компонента:

.

Скорость  центра масс клубня относительно ленты будет направлена вниз и равна:  .

Скорость центра масс компонента относительно рамы конвейера:

.                          (8)

Путь, пройденный центром масс относительно рамы:

.

Определим время (, в течение которого одиночный компонент преодолеет весь конвейер, то есть поднимется вверх по наклонной плоскости. Для этого решим квадратное уравнение, приравняв путь S длине конвейера:

.                             (9)

Приняв скорость конвейера равной 4 м/с и подставив все значения величин в формулу (9), получаем

с.

При этом скорость, согласно выражению (8), будет равна:

м/с.

Таким образом, одиночный компонент при подъеме вверх будет непрерывно с ускорением скатываться, что увеличивает время подъема по сравнению со случаем отсутствия относительного движения (время c) в 1,18 раза, или на 18%.

Скорость быстроходного конвейера не должна быть меньше  V1 = 2,78 м/с.

Однако компоненты могут опираться друг о друга, что приводит к остановке относительного движения и улучшению условий для движения компонентов с конвейером.

Выводы

Для возможности движения компонента по быстроходному конвейеру при самом неблагоприятном варианте, когда транспортер поднят на угол α=17°, скорость ленты конвейера должна иметь значение не менее 2,78 м/с.

Список использованных источников

- Компостирование методом ускоренной ферментации «ABONO» [Электрон. ресурс] // «ABONO»: сайт. – Режим доступа: http://www.abono.ru/category/fermentation-compost/.

- Поляков П.В., Критерии рациональности и эффективности использования природных ресурсов // Инженерный вестник Дона. – 2013, №4. – http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1881.

- SonnenbergН. Energieaus der Landwirtschaft / Sonnenberg H., Graef M. // Landtechnik. – 1999. - Jg. 54, N l. – P. 16-17.

- Making the most of Waste // Feedstuffs. – 1977. V. 49, № 49. – P. 22-24.

- Мохов А.А., Обоснование некоторых параметров компостера. Научно обоснованные технологии интенсификации сельскохозяйственного производства. Материалы Международной научно-практической конференции, в 3-ех томах. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». – 2017. – С. 91-95.

- Максимов П.Л., Иванов А.Г., Мохов А.А., Петров В.А. Изучение возможностей автоматизации сельскохозяйственных работ // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015, №3 (44). – С. 32-38.

- Пат. RU172063U1 МПК А01С3/00 / Машина для перемешивания и подачи компоста с дистанционным управлением / А.А.Мохов // №2016147615, заявлено 05.12.2016.

- Щулькин Л.П., Повышение эффективности работы ленточных и винтовых конвейеров на комбинате строительных материалов // Инженерный вестник Дона. – 2013, №4. – http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2176.

- Максимов П.Л., Иванов А.Г., Мохов А.А. Проект разработки универсальной мобильной платформы // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Научное и кадровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения». Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». – 2016. – С. 39-42.

- Романкин Н.Е. Конструкция и расчет конвейеров. Справочник. – Старый Оскол: ТНТ. – 2011. – 145 с.

=====================================================================

Цитирование:

Мохов А.А., Иванов А.Г., Максимов П.Л., Лебедев Л.Я. Обоснование параметров быстроходного конвейера машины для перемешивания и подачи компоста с дистанционным управлением // АгроЭкоИнфо. – 2018, №1. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/1/st_118.doc.