УДК 635.8

Научные основы разработки системы утилизации отработанного субстратного сырья, получаемого при производстве грибов рода «Pleurotus»

Доценко С.М.*, Гончарук А.И.**, Школьников П.Н.**, Горбунов К.М.**, Ковалева Л.А.*

*Амурский государственный университет (Благовещенск)

**Дальневосточный государственный аграрный университет (Благовещенск)

Аннотация

В соответствии с поставленными целью и задачами исследований обоснована и предложена конструктивно-технологическая схема линии утилизации отработанного субстратного сырья на кормовые цели по двум схемам. Приведены аналитические зависимости по определению производительности измельчителя-распределителя и пресс-гранулятора, а также энергоемкости указанных технических средств. Приведена аналитическая модель оценки работы измельчающе-распределяющего устройства при заполнении мобильного раздатчика-питателя кормов.

Ключевые слова: БЕЛКИ, ГРИБЫ, ОТРАБОТАННОЕ СУБСТРАТНОЕ СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕ-РАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ

_______________________________________________________________________

Введение

Дефицит белков растительного и животного происхождения и на сегодняшний день остается одной из основных проблем, стоящих перед человечеством [1].

В этой связи промышленное культивирование съедобных грибов является актуальной задачей для решения проблемы дефицита белка в рационе питания россиян.

Россия обладает огромными сырьевыми ресурсами и их запасами, пригодными для культивирования грибов класса «Basidiomycetes».

В частности, в качестве субстратного сырья при культивировании грибов рода «Pleurotus» широко используется солома различных зерновых культур, а также древесные опилки и щепа, содержащие полисахариды, клеточные стенки которых в процессе производства грибов посредством гидролитических элементов разрушаются с образованием легкодоступных сахаров [2].

В то же время в процессе производства грибов данного рода, используются питательные добавки, содержащие белки, жиры, минеральные вещества и витамины.

Совместное применение субстратного сырья и питательных добавок, например, в виде соевого компонента (мука, окара, сыворотка), приводит к более эффективному развитию и стимулированию роста грибов и грибного мицелия, а отработанный субстрат в таком обогащенном виде представляет продукт с высокой кормовой и питательной ценностью.

Однако, несмотря на данный факт, отработанное субстратное сырье (ОСС) не нашло широкого использования в кормлении животных. Обусловлено это, прежде всего, отсутствием технологических и технических решений по переработке ОСС, имеющих форму рулонов.

Целью исследований является разработка технологической схемы с обоснованием параметров технических средств трансформации ОСС в продукты кормового назначения.

Задачи исследований:

– разработать технологическую схему, содержащую совокупность технических средств, обеспечивающих переработку ОСС в кормовой продукт;

– теоретическим анализом получить зависимости, характеризующие производительность и мощность, затрачиваемую на подготовку ОСС к скармливанию животным, а также неравномерность заполнения бункера МПРК и подачу пресс-гранулятора.

На основе анализа существующих схем линий приготовления кормовых продуктов в животноводстве установлено, что базовой машиной в их составе является измельчитель роторного типа со штифтовым, молотковым или комбинированным измельчающим аппаратом (табл. 1).

При этом, анализ данных, приведенных в таблице 1 показывает, что обладая достаточно высокой производительностью известные дробилки-измельчители имеют энергоемкость на измельчении рулонов в пределах 10,8 – 18,8  (без учета степени измельчения –  λ).

Таблица 1. Технические характеристики дробилок-измельчителей сено-соломистых продуктов

| Наименование параметров | Показатели измельчителей |
| --- | --- |
|  | ИГК-30Б | ИГК-Ф-4 | ИРМА-15 | ИРТ-Ф-80-1 | ИРТ-Ф-80 | ИРТ-165-01(02) | ИРТ 165-03/М |
| Производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| на рассыпной соломе | 0,8-0,3 | 2-5 | 2,5-7,0 | 6-7,7 | 3-8 | 0,6-7,0 (1,8-6,2) | 7,0-9,2 |
| на тюкованной соломе (рулонах) | – | – | – | 4,2-6,2 | 4-7 | 3,1-11,3 | 5,0-9,2 |
| Установленная мощность привода, кВт | 30 | 46,1 | 55 – 75 | 57,2 | 58,8 | 132 | 76-121 |
| Измельчающий аппарат | Штифтовый | Комбинированный | Молотковый |
| Диаметр ротора, мм | 1000 | 1000 | 630 | 1318 | 1320 | 530 (650) | 650 (530) |
| Длина ротора, мм | 82 | 82 | 800 | 180 | 185 | 1020 | 1020 (1020) |
| Количество молотков (штифтов), шт. | 100/166* | 100/166* | 63×2 | 24 | 24 | 40 | 40 (40) |
| Частота вращения, мин-1 | 1124-100 | 1300±10 | 1300-1900 | 985±10 | 1000±8 | 2000±5 | 2000±10 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 3325 | 1200/3000 | 4345 | 3635 | 4400 | 9670 (11760) | 4720 (11550) |
| ширина | 1350 | 2500 | 1640 | 5100 | 5000 | 3025 (3020) | 7100 (3038) |
| высота | 3500 | 3400 | 1660 | 4200 | 3450 | 3630 (3575) | 4250** (3650) |
| Масса, кг | 1320 | 1223 | 1625 | 2445 | 1500 | 3250 (5600) | 4000 (4200) |

* Общее количество штифтов в камере

** Высота до кромки бункера 2230 мм

Более того, заполнение бункера раздатчика-питателя с помощью данных измельчителей сопровождается высокой неравномерностью кормового монолита в нем (бункере). В последующем данное обстоятельство существенно сказывается на равномерности выдачи измельченного продукта в кормушки животным, а также точности его дозирования при работе раздатчика в режиме питателя-дозатора кормов. В этой связи авторами разработан измельчитель ОСС в рулонах, который имеет оригинальную конструкцию, элементы которой позволили исключить недостатки, присущие известным схемам измельчителей [3].

Данный измельчитель при значительно меньшей энергоемкости позволяет равномерно заполнять бункер мобильного раздатчика-питателя кормов измельченным продуктом на основе ОСС.

Работает измельчитель в составе разработанной линии приготовления и раздачи кормов кроликам согласно приведенной на рис. 1 схеме.

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема линии по приготовлению и раздаче кормового продукта на основе соломенно-грибного субстрата:

1 – помещение для выращивания грибов; 2 – склад ОСС в виде рулонов;

3 – подающий транспортер; 4 – измельчающе-распределяющее устройство (ИРУ);

5 – мобильный раздатчик-питатель кормов (МПРК); 6 – пресс-гранулятор;

7 – сушильный шкаф Универсал-ЭПИС-4; 8 – гранулят

Производительность ИРУ рассчитывается по полученной в результате проведенного анализа формуле:

,                                       (1)

где: Lp – длина ротора ИРУ;

ΔZpi – толщина пластины решетки;

Rz – число молотков-лопастей, идущих по одному следу;

ω – угловая скорость ротора;

ρП  – плотность продукта;

Si – площадь поперечного сечения продукта в плоскости рабочей зоны молотка-лопасти.

Мощность, затрачиваемая на процесс отделения массы продукта молотками ИРУ, с учетом работы Аизм, определяется по формуле:

(2)

С учетом уравнений (1) И (2) энергоемкость ИРУ составляет

,                                                     (3)

где  λ – степень измельчения ОСС, равная

здесь: ψс – коэффициент, учитывающий степень плотности размещения стеблей в поперечном сечении равном Si;

kc – количество стеблей;

lc – длина частиц измельченных стеблей;

dy – усредненный размер поперечного сечения стебля.

Анализом движения частиц продукта установлено, что в процессе работы ИРУ поверхность формируемого монолита в бункере определяется вертикальной координатой

,                                (4)

где: g – ускорение свободного падения частиц продукта;

хi, x0 – значения горизонтальной координаты полета частиц продукта;

υОТ – скорость отражения частицы от распределяющего козырька;

α0 – угол между направлениями векторов скоростей υОТ и нормалью;

у0 – высота профиля монолита.

С учетом данного подхода получена модель оценки неравномерности распределения высоты кормового монолита по длине бункера МПРК

,                                         (5)

где  n – число участков, на которые поделен бункер (n = 10).

Пропускная способность пресс-гранулятора  6

,                                         (6)

где: Д и d – соответственно, диаметр винта по виткам и впадинам прессующего вала;

S – шаг размещения витков по длине винта;

K – количество витков;

ty – время усреднения влаги в композиции ОСС + зерно (мука) или ОСС + сапропель и т.д. [4].

Энергоемкость пресс-гранулятора ЭПГ, с учетом прочности Пр получаемых гранул, определяется по формуле

,                                               (7)

где  Nупл – мощность, затрачиваемая на процесс формования гранул.

По результатам производственной проверки установлено, что энергоемкость ИРУ с учетом степени измельчения на переработке рулонов ОСС находится в пределах ЭИРУ = 6,94 . При этом неравномерность распределения кормового продукта в бункере по высоте сформированного монолита составляет δн ≤ ± 5,0 %, что соответствует предъявляемым требованиям.

Заключение

Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанную линию и технические средства, входящие в ее состав, для использования в системе производства грибов рода «Pleurotus». При этом на стадии проектирования системы утилизации ОСС и технических средств для ее реализации расчеты производить по полученным аналитическим зависимостям (1) – (7).

Список использованных источников

1. Доктрина продовольственной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ № 120 от 30.01.2010 г.).

2. Тищенков А.Д. Субстраты для культивирования вешенки. – М.: Школа грибоводства. – 1999. – 59 с.

3. Патент РФ № 2624954 Самозагружающийся кормораздатчик / авторы С.М. Доценко, А.И. Гончарук, П.Н. Школьников. Опубл. в Б.И. № 20 от 11.07.2017 г.

4. Патент РФ № 2621354 Способ приготовления гранулированного корма / авторы С.М. Доценко, А.И. Гончарук, П.Н. Школьников и др. Опубл. в Б.И. № 16 от 02.06.2017 г.

====================================================================

Цитирование:

Доценко С.М., Гончарук А.И., Школьников П.Н., Горбунов К.М., Ковалева Л.А. Научные основы разработки системы утилизации отработанного субстратного сырья, получаемого при производстве грибов рода «Pleurotus» // АгроЭкоИнфо. – 2018, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/2/st_236.doc.