УДК 664.001.6

Обоснование значений газосодержания

в оборудовании микробного синтеза

Кокиева Г.Е., Протодьяконова Г.П., Нифонтов К.Р.

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

В статье рассматривается конструктивная особенность аппарата для культивирования микроорганизмов, которая напрямую влияет на расчёт скоростей жидкой фазы в газожидкостном потоке. Скорость газожидкостного потока зависит от скорости газа, физических и химических свойств среды, вязкости среды, газосодержания в барботажной и циркуляционной зонах и других параметров гидравлики и гидродинамики

Ключевые слова: МАССООБМЕН, АППАРАТ, БИОРЕАКТОР, МАССОПЕРЕДАЧА, ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ЦИРКУЛЯЦИЯ, ЗОНА

_______________________________________________________________________

Массообмен, газосодержание в аппарате для культивирования микроорганизмов, выбор штамма микроорганизма играют большую роль в процессе микробного синтеза. Массообмен играет решающую роль в достижении заданной производительности аппарата, если соблюдаются технологические и микробиологические условия.

На рис. 1 приведена структурная схема аппарата для культивирования микроорганизмов, состоящая из трёх зон:

- зона 1 – зона интенсивной массопередачи;

- зона 2 – зона охлаждения, включающая объём биореактора, в корпусе которого находится теплообменник; в этой зоне наряду с массопередачей и биосинтезом происходит охлаждение среды;

- зона 3 – циркуляционная зона; в этой зоне уменьшается газосодержание среды и интенсивность массопередачи.

Рис.1. Структурная схема аппарата для культивирования микроорганизмов:

1 –зона интенсивной массопередачи; 2 – зона охлаждения; 3 –зона циркуляции

На поверхности культуральной среды в процессе культивирования микроорганизмов образуется пена. Диаметр пенного пузырька  определяется размером отверстий в барботере и физико-химическими свойствами культуральной жидкости:

,						(1)

где: d–диаметр отверстия;

ɞ-поверхностное натяжение;

q – ускорение свободного падения;

рж –плотность жидкости;

рr- плотность газа.

Тогда количество пузырьков:

,						(2)

где  Vr -общий объемный расход воздуха при нормальных условиях.

Содержание кислорода в оборудовании при научном обосновании значений газосодержания в аппаратах  микробного синтеза, осуществляющих подвод кислорода [1-4], рассчитывается по формуле:

(3)

Для колонны с подводом кислорода:

(4)

Для газлифтной колонны:

(5)

При исследовании процесса абсорбции кислорода в питательной среде различной вязкости для расчета газосодержания принято уравнение:

(6)

где D – диаметр аппарата.

На данный период времени рядом ученых проведены систематические исследования [5-8] и даны рекомендации для определения φ следующей зависимостью:

(7)

При исследовании газосодержания в рециркуляционной колонне диаметром ᴓ 0.15 м и высотой Н =10.5 м авторами [4, 7] было  получено следующее уравнение:

(8)

По данным [9, 10], при исследованиях на модели аппарата, изготовленной из стеклянных труб высотой 3 метра и диаметрами 0,055; 0,08 и 0,11 м, получена зависимость, которая позволяет определять скорость жидкости в транспортных Эрлифтах  (газлифтах):

2                                     (9)

Здесь ξ – суммарное гидравлическое сопротивление эрлифта, равное:

ξ = 0,5+λ  0,5  +0,2,                                            (10)

где: λ – коэффициент гидравлического трения при движении в трубе жидкости с той же приведенной скоростью;

0 – газосодержание в месте выхода потока из эрлифта.

Для расчета , по данным [3, 11-14], рекомендуется использовать уравнение Бернулли, преобразованное для циркуляционного контура, следующего вида:

H() *g = б+∆Pц                                                      (11)

На данный момент в процессе производства кормового белка при культивировании микроорганизмов в культуральной жидкости происходит ряд реакций в ферментационной жидкости с кислородом. Рядом авторов [7, 11] для реакций с кислородом жидкостей, получивших широкое распространение в промышленности, для расчета Wж рекомендуется зависимость:

H()*g =  .          (12)

Данный расчет выполняется методом приближений по одному из выбранных уравнений, которые подходят для определений газосодержания в культуральной среде. При давлении до 4 мпа на среде со свойствами, близкими к свойствам системы «вода-воздух», и соотношении барботажных и циркуляционных зон ƒб*ƒц-1=1, приближенном к значение приведенной скорости жидкости, этими же авторами предлагается рассчитать Wж по упрощенному  уравнению:

Wж = 3,5                                   (13)

где ξk = 5,1+0,03( )– коэффициент сопротивления циркуляционного контура.

На поверхности раздела газ–жидкость воздушного пузырька образуются воздушные пленки. Они проходят через культуру, затрудняют диффузию кислорода по объему ферментатора и снижают образовавшееся сопротивление.

Исследованию процессов абсорбции кислорода в ферментаторах посвящен ряд работ [1, 7, 11].

Если рассматривать данный случай при плохо растворимом газе (кислород), значения mpc и Kr велики, и диффузионным сопротивлением в газовой фазе можно пренебречь, и соблюдается неравенство:

,			                    (14)

Откуда следует:

(15)

На основании равенства   уравнение массопередачи: =*х,

Левый член уравнения:  , называющегося скоростью объемного массопереноса кислорода, или скоростью растворения кислорода, для абсорбции кислорода воздуха культуральной жидкостью запишется в следующем виде:

.				(16)

Список использованных источников

- Кокиева Г.Е. Анализ особенностей эксплуатации аппаратов для культивирования. Сб. Потенциал развития отрасли связи Байкальского региона. – Новосибирск. – 2013.

- Кокиева Г.Е. Анализ технологии измерения рабочих поверхностей при дефектации аппаратов для культивирования микроорганизмов. Научно-технический Вестник Поволжья. Сб. №3, 2014. – Казань.

- Юдин Э.Г. Системный подход и принципы деятельности. – М.: Наука. – 1978. – 392 с.

- Черноиванов В.И. Восстановление деталей машин. – М.: Мир. – 1977. 522 с.

- Шарифуллин В.Н., Бояринов А.И., Гумеров А.М. Связь перемешивания и массопередачи на примере барботажно-эрлифтного аппарата. В кн.: Массообменные процессы и аппараты химической технологии. – Казань. – 1980. – С. 17-18.

- Шебатин В.Г., Доманский И.В. и др. Эрлифтное транспортирование жидкостей и суспензий // ЖРХ. – 1977, №4. – С. 86-87.

- Черноиванов В.И. Совершенствование техники: автореф. дис…д-ра техн. наук. – Л. – 1984. – 54 с.

- Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации в теории управления: Учебное пособие. – Спб.: Питер. – 2004. – 256 с.

- Шенк Х. Теория инженерного эксперимента // Пер. с англ. Е.К. Коваленко. – М.: Мир. – 1972. – 384 с.

- Юдинг В.М. Ресурсосберегающие технологии при ремонте машин: автореф. дис… д-ра техн. наук. – М. – 2001. – 35 с.

- Яковлев Н.А., Соломаха Г.П. Об учете энергии газового потока при изучении массопереноса в аппаратах с мешалками. Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по теории и практике перемешивания в жидких средах. – М.: НИИТЭхим. – 1976. С. 123-126.

- Якушкин В.А. Исследование и разработка методики расчета трубчатых газлифтных аппаратов для выращивания кормовых дрожжей: автореферат канд. дисс. ЛТИ им. Ленсовета. – Л. – 1974. – 23 с.

- Янчевский В.К., Коваленко В.И., Шевченко В.И. Интенсификация биосинтеза дрожжевой биомассы в бродильных производствах / Обз. инф. АгроНИИТЭИПП. Спиртовая и ликероводочная промышленность. – 1984, № 4. – 20 с.

- Черноиванов В.И. Организация и технология восстановления деталей машин. –  М.: Агропромиздат. – 1989. – 336 с.

===================================================================

Цитирование:

Кокиева Г.Е., Протодьяконова Г.П., Нифонтов К.Р. Обоснование значений газосодержания в оборудовании микробного синтеза // АгроЭкоИнфо. – 2018, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_404.doc.