УДК 631.3

Оптимизация параметров и режимов работы пахотно-фрезерного агрегата по критерию минимума тягового сопротивления

Ашабоков Х.Х., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г.

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова

Аннотация

В статье приведены результаты экспериментальных исследований процесса работы пахотно-фрезерного агрегата. Получены математические модели, описывающие взаимосвязь между основными конструктивными, режимными параметрами агрегата и физико-механическими характеристиками почвы, оказывающими наибольшее влияние на критерий оптимизации – тяговое сопротивление. На основании проведенного многофакторного эксперимента установлены значения скорости передвижения, угловой скорости вращения барабана и угла атаки рабочего органа, при которых обеспечивается минимум тягового сопротивления пахотно-фрезерного агрегата.

## Ключевые слова: ПОЧВА, СВОЙСТВА, ПАХОТНО-ФРЕЗЕРНЫЙ АГРЕГАТ, ОБРАБОТКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ, СОПРОТИВЛЕНИЕ

________________________________________________________________________

Анализ конструктивных особенностей современной комбинированной почвообрабатывающей техники показывает, что накопленный опыт представляет большой интерес при ее совершенствовании в направлении обеспечения полного оборота пласта, измельчения глыб и комков почвы, растительных остатков и параллельной их заделки в почву, выравнивания и уплотнения почвенной поверхности [1-3].

Основные недостатки комбинированной почвообрабатывающей техники с пассивными рабочими органами следующие: необходимость в наличии больших полос для разворота; низкое качество подготовки средне- и тяжелосуглинистых почв к выполнению посевных работ.

С целью подготовить среднетяжелые и тяжелые почвы к посеву совершаются 3…5 проходов с использованием тяжелых дисковых борон, или оставляется вспаханное поле до весны с тем, чтобы выпадающие атмосферные осадки обеспечили крошение почвенных глыб и комков. Данная технология подготовки почв к посеву сопровождается большими потерями времени, значительным уплотнением почвы, чрезмерным расходом горюче-смазочных материалов и повышенными затратами труда.

В современных условиях на передний план выдвигается проблема: загрузить энергонасыщенные скоростные колесные тракторы, так как увеличение мощности двигателя зачастую не сопровождается ростом тягового усилия. Реализация через ВОМ трактора неиспользованной мощности двигателя обеспечивается применением активных рабочих органов совместно с плугом. Кроме того, при попутном вращении активного рабочего органа обеспечивается возникновение «движущей силы», направленной в сторону передвижения агрегата.

С учетом того, что ротационные почвообрабатывающие технические средства, в частности, фрезы, характеризуются высокими энергетическими затратами, важно в ходе проведения теоретических исследований установить параметры, которые бы обеспечивали минимум тягового сопротивления.

Для решения данной проблемы предлагается пахотно-фрезерный агрегат [4-7], который в сравнении с существующими комбинированными почвообрабатывающими агрегатами имеет следующие преимущества: способность проведения вспашки почвы с измельчением крупных почвенных глыб, комков, растительных остатков и выравниванием поверхности почвы; способность изменения угла установки измельчителя активного действия и глубины обработки почвы в зависимости от типа почв; высокие качества подготовки почв к посеву; способность снизить энергозатраты за счет совмещения нескольких операций при подготовке почв к посеву за один проход агрегата; не требует изготовления дорогостоящих узлов и деталей; требуется меньшее количество тракторов для подготовки почв к посеву.

На основании проведенного анализа технологического процесса обработки почвы  и результатов теоретических исследований [6-9] установлено, что определяющей характеристикой исследуемого процесса является тяговое сопротивление агрегата. С учетом этого указанный параметр принят нами в качестве критерия оптимизации. Установлено, что наибольшее влияние на данный критерий оказывают следующие параметры и режимы работы агрегата: скорость передвижения ; угловая скорость вращения барабана ; угол атаки рабочего органа (табл. 1).

Таблица 1. Факторы и уровни их варьирования

| Шаг и уровни варьирования факторов | Кодированное (безразмерное) значение факторов | Натуральное значение факторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | (, км/ч) | (, с-1) | (, град) |
| Шаг | - | 0,6 | 5 | 15 |
| Верхний | +1 | 7,7 | 25 | 30 |
| Нулевой | 0 | 7,1 | 20 | 15 |
| Нижний | -1 | 6,5 | 15 | 0 |

Для установления оптимальных конструктивных параметров и режимов работы пахотно-фрезерного агрегата, обеспечивающих минимум тягового сопротивления агрегата, проведен многофакторный эксперимент. Учитывая трудоемкость опытов, эксперименты были проведены с использованием трехуровневого плана Бокса-Бенкина как наиболее экономичного. Он предполагает определенную выборку из полного факторного эксперимента типа , где  − количество факторов, а 3 – количество уровней варьирования каждой переменной (+1, 0, −1). Планирование экспериментов проводили с учетом надежности результатов  опыта, равной 0,95, допустимой ошибки, равной , количества повторностей опытов, равного 3.

После проведения всех опытов по рандомизированной схеме получена таблица 2, в которой имеются все данные для статистического анализа результатов экспериментальных исследований.

В результате проверки значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента установлено, что все коэффициенты, за исключением  , значимы.

На основании полученных данных для оценки влияния варьирующих факторов на критерий оптимизации (тяговое сопротивление агрегата) было составлено уравнение регрессии, имеющее вид:

|  | (1) |
| --- | --- |

В результате проверки адекватности уравнения по критерию Фишера установлено, что полученное уравнение регрессии адекватно описывает исследуемый процесс (Fpасч=2,288 < Fтабл=2,359).

Таблица 2. Результаты реализации матрицы планирования (критерий оптимизации – тяговое сопротивление пахотно-фрезерного агрегата, кН)

| i | Фактор | Отклик |
| --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | У1 | У2 | У3 | Уср |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 23,3 | 22,8 | 23,8 | 23,3 |
| 2 | 1 | -1 | 0 | 23,8 | 24,3 | 26,8 | 24,97 |
| 3 | -1 | 1 | 0 | 20,8 | 23,8 | 22,3 | 22,3 |
| 4 | -1 | -1 | 0 | 25,8 | 23,3 | 24,8 | 24,63 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,8 | 15,3 | 16,13 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 25,8 | 23,8 | 20,3 | 23,3 |
| 7 | 1 | 0 | -1 | 27,3 | 27,1 | 27,3 | 27,23 |
| 8 | -1 | 0 | 1 | 20,3 | 23,8 | 22,3 | 22,13 |
| 9 | -1 | 0 | -1 | 24,3 | 26,3 | 29,3 | 26,63 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 15,3 | 15,3 | 15,97 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 19,3 | 20,8 | 21,8 | 20,63 |
| 12 | 0 | 1 | -1 | 25,8 | 25,3 | 24,3 | 25,13 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 22,8 | 24,3 | 20,2 | 22,43 |
| 14 | 0 | -1 | -1 | 29,8 | 27,3 | 24,8 | 27,3 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 15,3 | 17,3 | 16,3 |

Уравнение регрессии (1) в раскодированном имеет следующий вид:

|  | (2) |
| --- | --- |

После преобразований из уравнения (2) имеем:

|  | (3) |
| --- | --- |

Для определения значений факторов, обеспечивающих минимальное тяговое сопротивление пахотно-фрезерного агрегата, составлена система дифференциальных уравнений, представляющих частные производные по трем факторам:

|  | (4) |
| --- | --- |

В результате решения системы уравнений (4) определены оптимальные значения факторов в кодированном виде:

Раскодированные значения факторов: =1,99 м/с; =20,7 с-1; =190. При этом значение критерия оптимизации (тяговое сопротивление агрегата) составляет = 15,8 кН.

Проверка воспроизводимости эксперимента произведена по критерию Кохрена:

При 5%-ном уровне значимости табличное значение критерия Кохрена Gтабл=0,335. Так как значение расчетного критерия Кохрена меньше табличного, то гипотеза об однородности дисперсий подтверждается.

Уравнение регрессии при нулевом уровне угла атаки рабочего органа () имеет вид:

|  | (5) |
| --- | --- |

Поверхность отклика при изменении скорости передвижения и угловой скорости вращения барабана (при нулевом уровне угла атаки рабочего органа) представлена на рис. 1.

Уравнение регрессии при нулевом уровне угловой скорости вращения барабана (с-1) имеет вид:

|  | (6) |
| --- | --- |

Поверхность отклика при изменении скорости передвижения агрегата и угла атаки рабочего органа (при нулевом уровне угловой скорости вращения барабана) представлена на рис. 2.

Уравнение регрессии при нулевой скорости передвижения (=2 м/с) имеет вид:

|  | (7) |
| --- | --- |

Поверхность отклика при изменении угловой скорости вращения барабана и угла атаки рабочего органа (при нулевом уровне скорости передвижения агрегата) представлена на рис. 3.

Рис. 1. Поверхность отклика при нулевом уровне

Рис. 2. Поверхность отклика при нулевом уровне с-1

Рис. 3. Поверхность отклика при нулевом уровне =2 м/с

Анализ результатов многофакторного эксперимента показывает, что минимальное значение критерия оптимизации 15,4 кН, за который принято тяговое сопротивление пахотно-фрезерного агрегата, достигается при следующих значениях варьирующих факторов: скорость передвижения агрегата =1,99 м/с, угловая скорость вращения барабана =20,7 с-1 и угол атаки рабочего органа =190.

Список использованных источников

1. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Инновационные технологические и технические решения по повышению плодородия почв в условиях склоновых эродированных черноземных почв Юга России. – Нальчик: Кабардино-Балкарский ГАУ. – 2017. – 344 с.

2. Ашабоков Х.Х., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Комбинированные пахотные агрегаты и пути их совершенствования / Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК», посвященной 35-летию Кабардино-Балкарского ГАУ. – Нальчик: Кабардино-Балкарский ГАУ. – 2016. – С. 21-25.

3. Апажев А.К., Аушев М.Х., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А. Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты для основной и предпосевной подготовки почв. – Назрань: ООО «КЕП». – 2014. – 68 с.

4. Пат. RU 168218 Российская Федерация, МПК7 А 01 В 49/02 / Комбинированный почвообрабатывающий агрегат Апажев А.К., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А., Ашабоков Х.М. и др.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО Кабардино–Балкарский ГАУ.– №2016125675; заявл. 27.06.16; опубл. 24.01.2017, Бюл. №3. – 2 с. : ил.

5. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Рациональные параметры и режимы работы комбинированного почвообрабатывающего агрегата / Известия Горского государственного аграрного университета. – Владикавказ: Изд–во ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет». – 2016, т. 53, ч. 2. – С. 138–143.

6. Ашабоков Х.Х., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А. Обоснование конструктивно-технологической схемы комбинированного пахотного агрегата / Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции «Последние тенденции в области науки и образования». – 2017. – С. 35-40.

7. Ашабоков Х.Х., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А. Разработка агрегата для предпосевной подготовки почвы / Современные научные исследования и разработки. – 2017, №4. – С. 363-365.

=================================================================

Цитирование:

Ашабоков Х.Х., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г. Оптимизация параметров и режимов работы пахотно-фрезерного агрегата по критерию минимума тягового сопротивления // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_228.doc.