УДК 342.25:332.3

Функционально-экологическое зонирование территории

Тарманского болотного массива Тюменской области

Симакова Т.В.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Аннотация

Полное использование мелиорированных массивов в сельском хозяйстве означает увеличение степени их освоения под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения. На территории Тарманского болотного массива методом дешифрирования установлены деградационные процессы: сильная степень заболачивания является преобладающей, её площадь составила 14 550 га, средняя степень занимает 10 470 га территории. Слабая степень закустаривания территории является доминирующей и занимает площадь, равную 14 060 га, сильная степень занимает площадь 4 780 га. В результате проведенного анализа установлены: содержание тяжелых металлов в почвах, распределение площадей по содержанию подвижного фосфора, гумуса и калия, распределение площади пашни по содержанию гумуса. Результатом работы выступает выполненное зонирование с использованием четырёх основных критериев: функционального, экологического, экономического и социального.

Ключевые слова: МЕЛИОРИРУЕМЫЕ ЗЕМЛИ, ЗАРАСТАНИЕ, ЗАБОЛАЧИВАНИЕ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

_________________________________________________________________________

Актуальность

Любая территория в своём развитии должна соответствовать ресурсному потенциалу земель, под которым понимается устойчивость ландшафтов без дополнительных вложений, а вероятность возникновения негативных экологических процессов стремится к нулю.

Оптимальное функционирование означает производство тех видов продукции и в том объеме, которые наилучшим образом утилизируют природный, экономический, социальный потенциал данной территории и пользуются соответствующим спросом. Оптимальное (устойчивое) развитие в данном случае имеет в виду сохранение природных (почвенных, экологических и др.) ресурсов для устойчивого функционирования системы в будущем [1-5].

Для рационального и эффективного использования и охраны земельных ресурсов требуется полное изучение природных и экологических условий территории, развития сельскохозяйственных организаций и их перспектив, проведение эколого-хозяйственной оценки территории. При правильной организации использования земель и их охраны возможны создание благоприятной экологической среды и последующее улучшение природных ландшафтов, что является основной функцией землеустройства, так как экологическая составляющая используемых территорий связана с обеспечением получения чистой продукции сельского хозяйства, защитой почв от деградации, улучшением земель, а также формированием безопасной среды, что достигается путем разработки и освоения качественных проектов землеустройства [6].

Целью работы является формирование устойчивой модели использования земель исследуемой территории.

В качестве объекта исследования принята территория Тарманского болотного массива, расположенная в Тюменском районе Тюменской области.

Методика исследования заключается в применении подходов, направленных на правильное использование мелиорированных земель в сельском хозяйстве, а именно: с учетом степени их освоения под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения.

Применение организационно-правовых методов управления землепользованием включает в себя: безопасное использование земли; эффективное, полное и правильное формирование информационной базы; организацию ведения мониторинга земель, землеустройства и земельного контроля [7-10].

Для оценки экологического состояния почв используются приоритетные свойства: физические, физико-химические, химические, агрохимические и биологические, – что направлено на поддержание устойчивого функционирования естественных и антропогенных экосистем, включая их биологические компоненты, в том числе человека.

К основной цели зонирования при решении задачи проведения некоторых корректировок по отношению к фактическому размещению зон отнесено снижение деградационных процессов и антропогенного воздействия на природные комплексы исследуемой территории за счет дифференцированной структуры зон – методом кластерного анализа [11].

Результаты исследований

Исследуемая часть Тарманского болотного массива расположена в северо-западной и северо-восточной частях Тюменского района Тюменской области. Эту территорию пересекают: железная дорога Тюмень – Тобольск; автомобильная дорога Тюмень – Нижняя Тавда; нефте-, газо- и водопроводы; высоко- и низковольтные ЛЭП. Общая площадь составляет 59 337 га.

На исследуемом участке 55% территории занято болотами, треть их покрыта лесами, расположено много лугов, пригодных под сенокосы и пастбища.

Значительные площади исследуемой территории вовлечены в сельскохозяйственный оборот: в д. Нариманово – подсобным хозяйством «Восход», в д. Тюнёво – «Кунчур» и «Ключи». Эти территории представлены сетью осушительных систем с полями для использования по выращиванию различных культур без добычи торфа.

На данной территории ведутся работы водопонижения на более чем 150 садоводческих обществ Тюменского района, из них занято водными объектами, расположенными в населенных пунктах Айгинское, Большое Царево, Липовое, Наныкуль, Большой Кабодай,  7 800 га.

Анализ использования земель за период с 2008 г. по 2017 г. показал, что произошло увеличение площади сельскохозяйственных угодий около населенных пунктов, куда вошли земли, занятые травянисто-луговой и кустарниковой растительностью, а также увеличились земли, используемые под пастбища и сенокосы.

За анализируемый период (9 лет) произошло увеличение площади болот в северной части на 14 га вследствие развития процесса заболачивания; общая площадь болот составила 120 га. Кроме этого, отмечено увеличение площади лесов на 42 га. Площадь земель, занятых пашней, увеличилась на 38 га, сенокосами – на 1 124 га, садовыми и дачными участками – на 16 га.

На исследуемой территории установлены следующие типы почв: болотно-аллювиальные, дерново-сильноподзолистые, луговые осолоделые, луговато-болотные солончаковатые, лугово-болотные иловато-болотные, аллювиальные, светло-серые и серые лесные, луговые карбонатные, лугово-черноземные, луговые солончаковатые, торфяно-болотные. Наибольший процент территории занят торфяными и торфяно-болотными почвами (28%), меньшая площадь – луговыми карбонатными (1,2%).

Для установления фактических деградационных процессов использован метод дешифрирования, в результате установлены следующие процессы: сильная степень заболачивания (преобладающий) – 14 550 га, средняя степень заболачивания – 10 470 га, слабая степень закустаривания – 14 060 га, сильная степень закустаривания – 4 780 га.

Для получения полной информации о свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве проведен анализ качественного состояния почв.

Согласно данным агрохимического обследования содержания тяжелых металлов в почвах, отмечено, что исследуемая территория трех хозяйств, расположенных на территории Тарманского болотного массива, обладает низким содержанием свинца    (ПДК < 3), низким содержанием цинка (ПДК < 10) и низким содержанием меди (ПДК < 1,5). Общая площадь исследуемых хозяйств составила 1362,4 га.

Распределение площадей по содержанию подвижного фосфора, гумуса и калия следующее: наибольший процент подвижного фосфора (очень высокая степень – ПДК( 20) – установлен на площади 613,5 га, что свидетельствует о том, что растения преждевременно созревают и не успевают синтезировать хороший урожай, а также ухудшается питание цинком, это приводит к заболеванию сельскохозяйственных культур.

Распределение площади пашни по содержанию гумуса следующее: почвы с очень высокой степенью (ПДК ( 10) занимают 147 га, что свидетельствует о наличии гумусовых веществ в почвах. По содержанию обменного калия преобладают почвы с повышенной степени (ПДК 8-12), занимающие 300 га, что говорит об обеспеченности почвы калием и хорошем усвоении.

Проведенный анализ состояния и использования земель позволил выполнить функционально-экологическое зонирование исследуемой территории, в результате чего выделены зоны, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Функционально-экологическое зонирование земель Тарманского болотного массива

| Название зоны | Территориальная модель | Характеристика | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоохранная зона |  | Водоохранная зона — территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанав-ливается специальный режим осу-ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра-щения загрязнения, засорения, заиле-ния водного объекта и истощения его вод. На территории объекта исследования водоохранные зоны были установлены вдоль всех озер и рек | 7 250 га |
| Зона с ограничениями в использовании |  | Ограничения, связанные с экологохозяйственным состоянием земель (земельные участки средней экологической напряженности, где в средней степени проявлены деградационные процессы) | 11 520 га |
| Зелено-защитная зона |  | Зелено-защитная зона – зона вокруг населенных пунктов, объектов утилизации, вдоль автомобильных дорог, вокруг охраняемых природных территорий | 4085 га |
| Средостабили-зирующая зона |  | Леса 1 группы, выполняющие средостабилизирущие функции, болота, водные объекты | 25 405 га |
| Зона интенсивного сельскохозяй-ственного использования |  | Земельные угодья используются для ведения любого вида сельскохо-зяйственного производства, приемле-мого для данной зоны, в системе севооборотов, сенокосооборотов, пастбищеоборотов, с обязательным проведением организационно-хозяйственных мероприятий | 12 520 га |

Согласно данным таблицы 1, наибольшую площадь занимает средостабилизирущая зона, которая преобладает в северной части исследуемой территории. В свою очередь, зелено-защитная зона занимает меньшую площадь и сосредоточена в центральной части исследуемой территории (рис. 1).

Рис. 1. Функционально-экологическое зонирование территории Тарманского

болотного массива Тюменского района Тюменской области

При оценке эффективности предлагаемой системы зонирования использовано четыре основных критерия: функциональный, экологический, экономический и социальный.

С позиций экологической эффективности в функциональные зоны включены территории, не сходные по их средообразующей или экологической функциям. Например, территории одного водосборного бассейна, места обитания наиболее ценных в природоохранном отношении видов и сообществ и т.д.; это имеет большое значение в сохранении и реализации функций определенной экосистемы.

Экономическая и социальная эффективность заключаются в сохранении территории и создании, по возможности, бесконфликтного сочетания с различными видами природопользования и с задачами хозяйствования территории землепользования.

Заключение

В результате проведенного анализа использования земель, с учетом сложившейся системы землепользования, на территории Тарманского болотного массива определены основные негативные процессы (качество почв, природная деградация), осложняющие использование земельных ресурсов, доминирующими из которых являются заболачивание и закустаривание. Итогом работы выступает сформированная схема устойчивой модели (функционально-экологического зонирования) данной территории для эффективного управления земельными ресурсами.

Список использованных источников

- Симакова Т.В., Скипин Л.Н. Состояние земельных ресурсов на территории федерального полигона государственного мониторинга земель «Нижнетавдинский» Тюменской области // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2015, № 8. – С. 33-37.

- Подковырова М.А., Симакова Т.В., Ратаева М.С. Актуальные вопросы схем территориального планирования и землеустройства (на примере муниципального района Тюменской области) // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. – 2012, т. 1. – С. 368-373.

## Подковырова М.А., Симакова Т.В., Олейник А.М., Назырова А.Н. Совершенствование организации использования земель ООПТ: концепция устойчивого развития города и его пригородной зоны // Вестник ГАУ Северного Зауралья. – Тюмень. – 2014, № 3 (26). – С. 46-51.

- Симакова Т.В., Подковырова М.А., Олейник А.М. Формирование территорий устойчивого развития: методика и практика землеустройства и градостроительства // Агропродовольственная политика России. – 2015, № 5 (17). – С. 24-27.

- Симакова Т.В., Старовойтова Е.С. Ландшафтно-экологический подход в организации использования земель сельскохозяйственного назначения Тюменского района // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. – 2016, № 4 (35). – С. 141-147.

- Хоречко И.В. Эколого-мелиоративные основы организации природопользования и природообустройства агроландшафтов Среднего Прииртышья (по материалам Омской области): автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.02. – М. – 2005. – 19 с.

- Пашнина Е.А., Симакова Т.В. Анализ использования мелиорируемых земель Тарманского болотного массива Тюменской области. В сборнике: Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения Сборник материалов LI Международной студенческой научно-практической конференции. – 2017. – С. 116-119.

- Моторин А.С. Плодородие торфяных почв Западной Сибири. – Новосибирск. – 1999. – 284 с.

- Simakova T.V., Skipin L.N., Evtushkova E.P., Simakov A.V., Pashnina E.A., Matveeva A.A., Yurlova A.A. Monitoring of reclaimed land in Tyumen region // Espacios. – 2018, т. 39, № 14. – С. 22.

- Шемякина А.С., Симакова Т.В. Анализ состояния и использования мелиорируемых земель Тюменского района // В сборнике: Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения Сборник материалов LII Международной студенческой научно-практической конференции. – 2018. – С. 204-209.

- Симакова Т.В., Симаков А.В. Современные проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения Тюменской области // В сборнике: Современные научно–практические решения в АПК Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. – 2017. – С. 928-941.

===================================================================

Цитирование:

Симакова Т.В. Функционально-экологическое зонирование территории Тарманского болотного массива Тюменской области // АгроЭкоИнфо. – 2019, №3. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/3/st_308.doc.