УДК 631.372

Теоретические исследования взаимодействия

колесной ходовой части трактора с почвой

Лонцева И.А., Соболева Н.В.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Наибольшую популярность в агропромышленном комплексе России завоевали колёсные универсально-пропашные тракторы тяговых классов 1,4-2. Исследования в области изучения взаимодействия колесной ходовой части тракторов не учитывали ряд факторов, которые оказывают большое влияние на данный процесс: упругие свойства лугово-черноземовидных почв, действие силы на качение колеса, время контакта колеса и скорость деформации почвы.

В статье представлены теоретические исследования процессов взаимодействия колёсной ходовой части тракторов с лугово-черноземовидной почвой. Показаны схемы: взаимодействия пневматического колеса с почвой, влияния препятствий на процесс качения. Получены аналитические зависимости, более полно характеризующие процесс взаимодействия колеса с почвой.

Ключевые слова: ТРАКТОР, ПОЧВА, КОЛЕСО, ДЕФОРМАЦИЯ ПОЧВЫ, СКОРОСТЬ ТРАКТОРА, КОЭФФИЦИЕНТ

________________________________________________________________________

В условиях ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве одним из главных направлений становится работоспособность ходовых систем машин.

В теории термин «проходимость» связан, прежде всего, с работоспособностью ходовых систем мобильных энергетических средств (МЭС). Под проходимостью МЭС понимают его способность перемещаться без остановки, преодолевая препятствия двух типов: препятствия профильного характера и участки со слабонесущим опорным слоем почвы или грунта.

Основной задачей в полеводстве является своевременное выполнение работ согласно технологической карте. Зональные условия Амурской области таковы, что сельскохозяйственной технике зачастую приходится работать в условиях слабой несущей поверхности грунтов (высокой влажности почвы и низкой проходимости), что влечет за собой потери времени и урожая. Учитывая данную специфику, необходимо правильно рассчитать и подобрать сельскохозяйственные машины для выполнения полевых работ. Оценку проходимости МЭС (тракторов, комбайнов, самоходных машин) можно получить в результате исследования взаимодействия колес с поверхностью качения [1, 2]. Однако при изучении взаимодействия колесной ходовой части мобильных энергетических средств и сельскохозяйственных машин в условиях Амурской области не учитывается ряд факторов, которые оказывают большое влияние на данный процесс: упругие свойства лугово-черноземовидных почв, действие сил на качение колеса, время контакта колеса и скорость деформации почвы. Основу тракторного парка области составляют универсальные пропашные колесные тракторы классов 1,4-2 (37%). Особенностью этих тракторов является то, что радиус передних колес меньше задних (рис. 1). Соответственно, и степень воздействия у них различная.

Рис. 1. Схема трактора тягового класса 1,4-2

В связи с этим возникает необходимость выявить закономерности, которые характеризуют процесс качения колеса (рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия пневматического колеса с почвой

На элементарную площадку обода длиной и шириной действует элементарная реакция почвы:

,						(1)

где  – удельное сопротивление почвы.

Приняв качение колеса за установившийся процесс, спроектируем все внешние силы, приложенные к колесу, на горизонтальную и вертикальную оси:

,					(2)

.					(3)

Так как

,					(4)

,					(5)

то получим:

,						(6)

,						(7)

где: , – полухорды погруженного колеса в зоне нагрузки и разгрузки,

– вес трактора, приходящийся на одно колесо.

Интегрирование этих выражений возможно, если известна зависимость удельного сопротивления почвы q от глубины погружения колеса Н. Вдавливание плоских эллиптических штампов и пневматического колеса на различных фонах лугово-черноземовидных почв и аппроксимация полученных при этом зависимостей показали, что этот процесс наиболее удачно характеризует гиперболическая зависимость [3, 4]:

,				(8)

где:  – несущая способность и коэффициент объемного смятия почвы при скорости деформации, близкой к нулю;

– метрические коэффициенты;

– глубина образовавшейся колеи;

– скорость деформации почвы.

Подставляя полученное выражение значения удельного сопротивления почвы q в уравнение (6) и интегрируя его, получим зависимость для определения качения колеса:

,				(9)

Для определения глубины колеи необходимо решить уравнение (7), которое после преобразований и подстановок примет вид:

,			(10)

где: hy – величина обратимой деформации почвы

– диаметр приводного колеса.

Для решения полученного уравнения необходимо подынтегральную функцию разложить в ряд и, задавшись требуемой точностью, принять нужное количество членов ряда. Оценка точности по методу Лагранжа для различных значений диаметра колеса, видов агрофона и состояний почвы показала, что для практических расчетов вполне допустимо использование только первого члена ряда.

Тогда

,			(11)

Решив это уравнение относительно глубины погружения (Н), получим выражение для определения величины полной деформации почвы:

,			(12)

где  – коэффициент упругости почвы.

Величина обратимой деформации почвы и глубина образовавшейся колеи определяются из уравнений:

,				(13)

,				(14)

Так как почвы в Амурской области обладают значительными упругими свойствами (суглинистые), то часть работы, затраченная на упругие деформации почвы при качении колеса в зоне загрузки, будет возвращаться в зоне упругого восстановления. Поэтому в выражении (9) вместо величины полной деформации почвы Н необходимо брать  или, выразив через полную деформацию, , где ky – коэффициент, учитывающий возвращающуюся энергию в зоне разгрузки. В связи с этим выражение (9) примет следующий вид:

,			(15)

Полученные зависимости для определения сопротивления качения и деформации почвы учитывают только один из факторов, связанных с влиянием скорости движения: упрочнение почвы при возрастании скорости приложения нагрузки. Однако с ростом скорости движения будут расти инерционные и ударные силы, которые могут оказать значительное влияние на величину Рf   и H.

Величина и степень влияния инерциальных сил на процесс качения колеса будут зависеть от способа обработки почвы, выровненности поверхности, наличия растительных остатков и состояния почвы.

Для определения величины инерциальных сил при наезде колеса на препятствие или падение его в выемку воспользуемся схемой на рис. 3.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 3. Схема к определению влияния препятствий на процесс качения колеса:

а) на препятствие, б) с препятствия.

Величину силы инерции Рjn, возникающую в центре колеса О при переезде его через препятствие, можно определить из уравнения энергетического баланса. При столкновении колеса с препятствием происходит потеря кинетической энергии машины.

В зависимости от приращения кинетической энергии ΔЕ, выделяют три этапа движения работы машины:

- ΔЕ>0 – увеличение скорости движения трактора;

- ΔЕ=0 – этап установившегося движения;

- ΔЕ<0 – остановка или снижение скорости движения трактора.

Рис. 4. Изменения кинетической энергии в зависимости от этапов движения

Производительным этапом работы трактора является установившееся движение. На этом режиме трактор может двигаться при выполнении основной технологической операции (обработка почвы, посев, посадка, уборка урожая и пр.) по длине загона. При установившемся режиме работы потеря кинетической энергии зависит от изменения скорости [1, 5]:

, 					(16)

которая тратится на подъем центра тяжести на высоту hn под действием силы Рjn.

Приравняв эти работы и выполнив преобразования, получим:

,				(17)

где: g – ускорение свободного падения;

– вес трактора, приходящийся на одно колесо;

– скорость движения трактора;

– высота неровности поверхности;

γ – угол, составленный проекциями центра колеса при прохождении неровности.

Для преодоления препятствия высотой hn потребуется дополнительное тяговое усилие [3]:

,					(18)

где: Ψ – коэффициент, учитывающий возвращаемую часть накопленной энергии при ударе упругим колесом и зависящий от жесткости шины; для тракторных шин Ψ=(0,3…0,6);

– диаметр управляемого колеса.

При преодолении впадин наибольшая инерциальная сила возникает при быстром падении колеса во впадину прямоугольной формы (рис.3(б)). В этом случае вертикальная сила инерции, действующая на колесо, будет равна:

,	    					(19).

Принимая вертикальное движение центра колеса при падении в выемку равномерно ускоренным (под действием постоянных сил), получим:

,						(20)

где: аjb – ускорение падения центра колеса;

t – время падения;

hв – глубина выемки.

Так как при падении колеса в выемку поступательная скорость машины не меняется, то после подстановки и преобразований получим:

,					(21)

,					(22)

Сила Рjв, возникающая при падении колеса в выемку и при съезде его с препятствия (рис. 3(б)), может превысить вес трактора, приходящийся на одно колесо, в несколько раз. Таким образом, она будет вызывать дополнительные деформации почвы. И хотя процесс качения колеса нельзя рассматривать как беспрерывно чередующиеся колебания его центра вверх и вниз, однако при наличии значительного количества неровностей и твердых включений в почве эта сила инерции окажет значительное влияние на образование колеи.

Таким образом, изменение величины сопротивления качению и глубины колеи будет зависеть от того, в какой степени приведенные выше факторы влияют на процесс качения колеса по деформируемому основанию. Поэтому в выражения (12), (15) необходимо внести соответствующие изменения, которые учитывали бы эти факторы.

Для учета влияния динамических нагрузок, связанных с преодолением препятствий и неровностей, в выражение (15) введен поправочный коэффициент k1:

,		(23)

В зависимости (12), (13) и (14) для учета ударных и инерциальных сил Рjв необходимо ввести поправочный коэффициент k2. Влияние времени контакта на деформацию почвы в этих формулах учитывается коэффициентом kt.

;				(24)

;				(25)

. 				(26)

Поправочные коэффициенты определяются в конкретных условиях работы с учётом основных факторов поверхности качения (агрофона).

Если в выражение (23) вместо величины глубины погружения колеса Н подставить тригонометрическую функцию выражения (8), то получим зависимость для определения сопротивления качению от удельного давления:

.			(27)

Полученные аналитические зависимости более полно характеризуют процесс взаимодействия колеса с почвой.

В результате теоретических исследований получили закономерности, характеризующие процесс качения колеса, выражающийся в определении сопротивления качению с учётом скорости деформации, удельного сопротивления почвы и поправочных коэффициентов, зависящих от условий работы (агрофона).

Список использованных источников

- Лепёшкин А.В., Круглов С.М., Петров С.Е., Пхакадзе С.Д. Результаты исследования разработанной математической модели взаимодействия эластичного колеса с деформируемой поверхностью при установившемся прямолинейном качении // Научный рецензируемый журнал Известия МГТУ «МАМИ». – М.: МГТУ «МАМИ». – 2012, т. 1, №2 (14). – С. 106-111.

- Система земледелия Амурской области: производственно-практический справочник / под общ. ред. д-ра с.-х. наук, проф. П.В. Тихончука. – Благовещенск: Изд-во Дальневосточного ГАУ. – 2016. – 570 с.

- Тимошенко В.Я., Нагорный В.А., Лонский А.Л. О взаимосвязи потерь на качение трактора и его балластированием [Электронный ресурс] // Агропанорама. — Электрон. дан. – 2017, № 3. – С. 9-13. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/301616.

- Щитов С.В. Пути повышения агротехнической проходимости колёсных тракторов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур Дальнего Востока: дис…д-ра техн. наук: 05.20.01. – Благовещенск. – 2009. – 325 с.

- Кузнецов Е.Е., Кривуца З.Ф., Шарвадзе Р.Л., Краснощекова Т.А., Перепёлкина Л.И., Кузнецова О.А., Авняв М.А. Экспериментальные исследования эффективности конструкции для межколесного перераспределения весовой нагрузки // АгроЭкоИнфо. – 2018, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_462.doc.

=================================================================

Цитирование:

Лонцева И.А., Соболева Н.В. Теоретические исследования взаимодействия колесной ходовой части трактора с почвой // //АгроЭкоИнфо. – 2019, №3 – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/3/st_330.doc.